TSG特种设备安全技术规范	TSG 71－202X

大型游乐设施安全技术规程

Large-scale Amusement Facilities Safety Technical Regulation

(征求意见稿)

国家市场监督管理总局颁布

202X年  月  日

目    录

1  总则	(1)

2  材料	(2)

3  设计	(3)

4  制造	(21)

5  安装、改造和修理	(29)

6  使用管理	(32)

7  检验	(38)

8  专项要求	(50)

9  附则	(62)

附件A  大型游乐设施类别和级别	(63)

附件B  大型游乐设施产品质量合格证	(65)

附件C  允许不进行型式试验直接在使用现场安装的大型游乐设施	(67)

附件D  大型游乐设施设计文件鉴定项目和要求	(68)

附件E  大型游乐设施检验意见书	(70)

附件F  大型游乐设施设计文件鉴定证书	(72)

附件G  设计文件鉴定覆盖参数表	(74)

附件H  大型游乐设施型式试验项目	(77)

附件J  特种设备型式试验证书	(80)

附件K  型式试验覆盖参数表	(82)

附件L  大型游乐设施监督检验与定期检验项目和要求	(83)

大型游乐设施安全技术规程

# 1  总    则

## 1.1  目的

为了保障大型游乐设施的安全使用，预防和减少事故，保护人身和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，制定本规程。

## 1.2  大型游乐设施含义

(1)本规程所指大型游乐设施，是《特种设备目录》规定的，用于经营目的，承载乘客游乐的设备设施，其设计最大运行线速度(注1-1)大于或者等于2m/s，或者运行高度(注1-2)高于或者等于2m的载人机电类游乐设备、水上游乐设施和无动力游乐设施(注1-3)。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的设备设施除外；

(2)本规程所指大型游乐设施包括大型游乐设施本体、与该设施安全运行不可分割的附属设备和固定在其本体上的装饰物，不包括大型游乐设施的配送电部分、基础和建(构)筑物部分。

注1-1：设计最大运行线速度，是指设计的大型游乐设施在正常运行过程中乘客可能出现的最大线速度。

注1-2：运行高度，是指设计中乘客从身体的支撑位置到跌落处的最大垂直距离。

注1-3：设计最大运行线速度和运行高度以制造单位产品使用维护保养说明书中的规定为判断依据。

## 1.3  适用范围

本规程适用于大型游乐设施的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和监督管理。

## 1.4  大型游乐设施分类分级

大型游乐设施按照相应的类别和参数分为A级和B级，具体分类和分级见《大型游乐设施类别和级别》(附件A)。

## 1.5  与技术标准、管理制度的关系(注1-4)

(1)本规程规定了大型游乐设施的基本安全要求，有关大型游乐设施的技术标准、管理制度等不得低于本规程的要求；

(2)本规程中引用的基础性标准(如术语标准、材料标准、方法标准等)为本规程的引用标准。

注1-4：本规程的引用标准中，凡是注明年号的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程；凡是不注明年号的，其最新版本适用于本规程。

## 1.6  特殊情况的处理

有关单位采用新材料、新技术、新工艺，与本规程不一致，或者本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)申报，由市场监管总局委托相关专业机构进行技术评审，评审结果经市场监管总局批准，方可投入生产、使用。

## 1.7  监督管理

大型游乐设施设计、制造、安装、改造、修理、经营、使用单位和检验、检测机构等，应当严格执行本规程，接受各级人民政府市场监督管理部门的监督管理，并且按照特种设备信息化管理的有关规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统。

# 2  材    料

## 2.1  通用要求

大型游乐设施材料的选用应当根据结构的重要性、载荷特征、结构型式、应力状态、制造工艺和工作环境等因素综合考虑。

## 2.2  金属

### 2.2.1  钢材

(1)钢材应当符合相关国家和行业标准要求，其力学性能、热处理性能、焊接性能等应当满足实际工况要求；

(2)结构件禁止使用沸腾钢；

(3)焊接承重结构钢板采用厚度方向性能钢板时，为防止钢材的层状撕裂，应当符合GB/T 5313《厚度方向性能钢板》厚度方向性能级别Z15的要求。

### 2.2.2  有色金属

有色金属应当符合相关国家和行业标准要求，其力学性能、热处理性能、焊接性能、耐磨性能、耐腐蚀性能、润滑性能等均应当满足实际工况要求。

## 2.3  非金属材料

### 2.3.1  基本要求

非金属材料应当符合相关国家和行业标准要求，其性能应当满足实际工况要求。

### 2.3.2  木材

木材应当符合GB 50005《木结构设计规范》的要求，其力学性能、耐腐蚀性、易燃性等应当满足实际工况要求。

2.3.3  工程塑料

结构用工程塑料应当符合相关国家和行业标准要求，其力学性能、耐热性及抗老化性等应当满足实际工况要求。

### 2.3.4  橡胶

橡胶应当符合相关国家和行业标准要求，其力学性能、抗老化性及耐腐蚀性等应当满足实际工况要求。

### 2.3.5  玻璃

(1)玻璃应当采用不易破碎的有机玻璃或者安全玻璃，有机玻璃板材应当符合GB/T 7134《浇铸型工业有机玻璃板材》的规定，安全玻璃应当符合GB 15763(所有部分)《建筑用安全玻璃》的规定；

(2)玻璃的力学性能、耐热冲击性和外观质量等应当满足实际工况要求。

### 2.3.6  玻璃钢

玻璃钢材料和玻璃钢件应当符合以下要求：

(1)制作玻璃钢件的树脂有良好的耐水性和抗老化性；

(2)水滑梯滑道的玻璃钢采用无碱玻璃纤维，纤维表面有良好的浸润性；

(3)玻璃钢件不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不匀等缺陷；

(4)玻璃钢表面不允许有裂纹、破损、布纹显露、皱纹、凹凸不平等缺陷，转角过渡圆滑，不得有毛刺。

# 3  设    计

## 3.1  通用要求

(1)大型游乐设施制造单位及其主要负责人应当确保大型游乐设施设计符合本规程要求，保证人身和财产安全；

(2)大型游乐设施的设计应当结构合理、便于操作使用、维护保养、检验与检测，满足使用场所和环境的要求；

(3)大型游乐设施的设计应当明确其整机及其主要受力部件(注2-1)设计使用期限，设计使用期限应当根据结构型式，通过风险分析，并且考虑使用条件及维护保养要求等进行规定；

(4)大型游乐设施的设计文件，应当按照本规程第7章的要求通过设计文件鉴定。

注3-1：主要受力部件是指失效时会直接导致乘客人身伤害的机械零部件。

## 3.2  风险评估

(1)大型游乐设施在设计阶段应当进行风险评估，并出具风险评估报告，内容至少应当包括危险源辨识、风险的评估和控制措施；

(2)大型游乐设施的危险源辨识应当考虑在全生命周期过程中的设备因素、人员因素、环境因素，以及典型危险源、损伤、故障和失效模式；

(3)大型游乐设施的危险源应当进行风险评估，包括后果严重程度和发生的可能性；对不可接受的风险应当采取控制措施，并且重新评估，使风险降低到可接受程度。

## 3.3  设计计算

### 3.3.1  基本要求

应当根据大型游乐设施的具体结构、载荷情况、工况分析和安全性要求进行相应的静强度、刚度、疲劳强度、稳定性、防倾覆、防侧滑等计算。

### 3.3.2  大型游乐设施载荷

(1)应当根据大型游乐设施的运行环境、乘载和工况要求，对永久荷载、乘客载荷、乘客的支承和约束反力、惯性力、碰撞力等进行分析和计算，还应当考虑振动载荷、风载荷、地震载荷、雪载荷、裹冰载荷、温度载荷和其他载荷等影响；

(2)大型游乐设施在运动过程中有可能产生冲击载荷时，应当考虑冲击系数，计算冲击载荷，避免冲击载荷对人员和设备造成伤害；对于运行速度低于2 m/s的大型游乐设施，可不计算冲击载荷。

### 3.3.3  工况分析

应当根据大型游乐设施运行的不同阶段、不同载荷分布情况、不同的姿态，以及各种可能发生的工况进行分析。工况分析应当至少包括以下情况：

(1)空载、偏载、满载使用条件下的正常运行工况；

(2)急停、应急救援、维护保养等情况下的非正常运行工况；

(3)台风、地震等当地极端条件下的极限状态工况等。

### 3.3.4  载荷组合

(1)根据工况分析，对大型游乐设施结构中所承受的各种载荷进行载荷组合，分别进行分析计算；

(2)非正常运行工况和极限状态工况等各种工况下的载荷组合，不应当使结构产生破坏和永久变形。

### 3.3.5  静强度

采用许用安全系数法设计的大型游乐设施，重要的轴(销轴)和重要焊缝的静强度安全系数n≥5；一般零部件的静强度安全系数n≥3.5，由脆性材料制作的零部件的静强度安全系数n≥8。

采用极限状态法设计的大型游乐设施，其金属零部件静强度应当符合GB 8408《大型游乐设施安全规范》中极限状态设计法的要求，木结构的计算应当符合GB 50005的要求。

### 3.3.6  疲劳强度

大型游乐设施疲劳强度计算应当符合以下要求：

(1)钢结构件及其连接的疲劳计算符合GB 50017《钢结构设计规范》中关于疲劳强度计算的规定；

(2)重要焊缝进行疲劳强度校核，对应力循环中不出现拉应力的部位可不计算疲劳强度；

(3)主要受力部件进行疲劳强度校核。当循环载荷的最大计算应力小于材料的疲劳极限时，主要受力部件为无限寿命；当循环载荷的最大计算应力大于材料的疲劳极限时，用疲劳载荷谱来计算主要受力部件的设计使用期限。

### 3.3.7  刚度

有变形量要求的零部件，应当进行刚度计算。

### 3.3.8  稳定性

为防止结构失稳，对细长、薄壁结构件应当进行整体和局部稳定性计算。

### 3.3.9  防倾覆

运行中有可能发生整体倾覆的大型游乐设施应当进行防倾覆计算。

### 3.3.10  防侧滑

运行中有可能发生侧向滑移的大型游乐设施应当进行防侧滑计算。

## 3.4  速度和加速度

### 3.4.1  速度限制要求

(1)边运行边上下乘客的大型游乐设施，其相对运行速度应当不大于0.3m/s，避免速度过快对上下乘客造成伤害；

(2)大型游乐设施的运行速度应当符合相关国家标准要求。

### 3.4.2  加速度限制要求

为了防止加速度过大或持续时间过长给乘客造成伤害，大型游乐设施乘客承受的加速度及持续时间应当符合GB 8408的要求。

## 3.5  焊接设计

### 3.5.1  焊接接头设计

(1)焊缝金属应当与母体金属相适应，不同材质的焊缝还应当有消除残余应力的措施；

(2)焊接接头应当根据焊接结构型式、焊缝重要程度、焊接工艺方法，合理选用焊接接头坡口形状和尺寸；

(3)不等厚焊件或不等宽焊件相焊时，截面过渡应当平缓；

(4)焊接接头应当避免和减少应力集中区域。

### 3.5.2  焊缝分级

焊缝级别应当根据焊缝失效的可能性、失效后果的严重性、焊缝的可检验性等因素，经过风险评估确定。直接涉及人身安全的焊缝为重要焊缝，其中受力情况恶劣容易损伤或失效的为I级焊缝，其他为II级焊缝；不直接涉及人身安全的为一般焊缝，根据受力情况和结构型式等可分为Ш级焊缝和Ⅳ级焊缝。

### 3.5.3  焊缝检测要求

#### 3.5.3.1  焊缝外观检测

所有焊缝应当进行宏观检查，并且根据焊缝的等级确定焊缝外观质量检测要求，焊缝外观不应当存在漏焊、烧穿、裂纹、未焊透、密集气孔、塌陷、严重咬边、未焊满、夹渣等外观缺陷。

#### 3.5.3.2  焊缝无损检测比例

焊缝的无损检测比例应当根据焊缝等级确定，要求见表3-1。

工艺上无法进行内部无损检测的焊缝，应当有详细的施焊过程图片见证。

表3-1  焊缝无损检测比例

| 焊缝等级 | 检测比例要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 100%宏观检查，100%表面无损检测，100%内部无损检测 |
| Ⅱ | 100%宏观检查，100%表面无损检测，对接焊缝还应当做20%内部无损检测 |
| Ⅲ | 100%宏观检查，20%表面无损检测 |
| Ⅳ | 100%宏观检查 |

## 3.6  结构设计

(1)应当根据大型游乐设施的性能和受力选取合适的结构型式，减少结构应力集中；

(2)乘客部分的支撑、轿厢、车辆等受力框架，应当采用金属材料或其他高强度性能的非金属材料制成，在整体上应当为坚固的结构；

(3)重要的轴(销轴)设计应当结构合理，过渡圆角适当，避免截面过分突变，减小应力集中；

(4)重要的轴(销轴)等零部件的尺寸精度、形位公差，以及配合面的表面粗糙度应当满足工况要求；

(5)零部件间的销轴连接应当有防脱落措施；

(6)重要螺栓连接应当满足载荷要求，并采取防止螺栓松动的措施；

(7)结构件、孔等应当有防止积水和排水的有效措施；

(8)零部件的吊装部位的强度和刚度应当满足吊装要求，防止吊装时产生塑性变形或断裂；

(9)玻璃钢件与结构件直接连接时应当有足够的强度，否则需要预埋满足强度要求的金属件；

(10)应当考虑大型游乐设施的可检验性，对于无法进行检验的结构应当有保证其安全的措施；在使用期间需要进行定期检查和无损检测的零部件，应当便于检查和检测，需要拆卸的，应当便于拆卸；

(11)检查孔和人孔的几何尺寸应当满足检查需要；

(12)运行中可能产生共振造成人员伤害或设备损坏的，应当采取措施避免共振；

(13)经常和水接触的零部件应采用防锈材料或采取防锈措施，不应有严重锈蚀或腐蚀。

## 3.7  传动系统

### 3.7.1  基本要求

(1)传动系统的设计，应当保证系统在失效情况下，大型游乐设施能够处于安全状态；

(2)提升、吊挂乘人装置用的非金属零部件，其最小断裂载荷与其承受最大静荷载的比例，应当不小于10；

(3)提升、吊挂乘人装置用的链条，其最小断裂载荷与其承受最大静荷载的比值，应当不小于8。

### 3.7.2  机械传动

#### 3.7.2.1 一般要求

(1)机械传动应当满足大型游乐设施的实际工况要求，并且符合相关国家和行业标准要求；

(2)采用皮带及链条传动时，应当设置可调整皮带或者链条的张紧机构；

(3)摩擦传动应当有压紧力可调的装置或者措施。

#### 3.7.2.2  链条

(1)传送动力的滚子链应当满足承载力和传输功率的要求，并且符合GB/T 1243《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》的相关要求；

(2)链轮应当与滚子链相匹配，链传动的中心距和链条的松紧度应当满足实际工况要求。

#### 3.7.2.3  钢丝绳

(1)乘人部分使用的钢丝绳的材料、外观质量、力学性能等应当满足实际工况要求，保证钢丝绳及其附件使用的有效性和安全可靠性，其钢丝绳应当符合GB 8918《重要用途钢丝绳》的相关要求；在腐蚀环境中应当选用镀锌钢丝绳；

(2)摩擦传动用的钢丝绳直径应当不小于10 mm，卷筒传动用的钢丝绳直径应当不小于6 mm；

(3)提升、吊挂乘人装置用的钢丝绳应当考虑端部固定效率，端部固定应当牢固、可靠；钢丝绳最小断裂载荷与其承受最大静荷载的比值应当不小于10；

(4)提升乘人装置用的卷筒、滑轮直径与钢丝绳直径之比应当不小于30；钢丝绳对滑轮包角不大于90°时，滑轮直径与钢丝绳直径之比应当不小于20倍；

(5)滑行车和滑道类游乐设施提升系统，具有止逆装置的，其牵引钢丝绳最小断裂载荷与其承受最大静荷载的比值应当不小于5；

(6)钢丝绳的终端在卷筒上应当留有不少于3圈的余量，防止其在终端发生冲击和脱落；当采用滑轮传动或者导向时，应当考虑设置防止钢丝绳从滑轮上脱落的结构；

(7)沿钢丝绳运动的大型游乐设施或者钢丝绳提升及吊挂装置，应当设置防止乘人部分脱落的保险装置，保险装置应当有足够的强度。

#### 3.7.2.4  轴承

(1)轴承设计、选型应当考虑承载力、转速、寿命、润滑和温升等因素，应能够满足实际工况要求；

(2)轴承及接触面有相对运动的部位，应当有润滑措施，需要添加润滑剂的，应当便于操作；

(3)作为易损件在使用中可以更换的轴承，应当在使用维护保养说明书中作出明确的更换要求。

### 3.7.3  液压(气动)系统

#### 3.7.3.1  一般要求

(1)系统中选择的所有组件应当能可靠地运行，保证系统的使用安全性；尤其应当注意失效或者误动作可能引起危险的组件的可靠性；

(2)液压(气动)系统中，应当有过压保护装置，应当从设计上保证系统的压力不会超过系统允许的最高压力和任何组件的额定压力，如果压力丧失或压力过高会引起危险的，系统应当在设计上或以其他方式采取保护，不应当使人员面临危险；

(3)液压(气动)系统的设计应当减少冲击的影响，冲击压力或失压不应当引起危险；

(4)乘人部分由油缸或者气缸支撑升降，当压力管道、软管及泵等失效可能导致乘客危险时，应当设置有效的缓冲装置或保护装置；

(5)单作用活塞式液压缸或者气缸，应当在适当位置设置排气口，以避免喷射出液体或者气体对人员造成危险；

(6)对于设有蓄能器的液压(气动)系统，在上下乘客或关机时应当能自动卸掉蓄能器的压力，或者可靠地隔离蓄能器(上下乘客或关机后仍需要压力的特殊情况下除外)；

(7)系统中的压力容器、压力管道的设计、制造、安装、使用应当符合压力容器、压力管道的法规标准要求。

#### 3.7.3.2  液压系统

(1)系统或者任何元件，其工作温度范围不应当超出规定的安全使用极限；在规定的最高或者最低环境温度，设备应当能正常工作；

(2)液压缸的设计应当满足实际工况要求，避免出现失稳、松动、意外增压、冲击和振动等引起的危险；

(3)液压缸的安装位置应当考虑安装调整，使负载的反作用力通过液压缸的中心线；

(4)充气式蓄能器在液压原理图上和蓄能器上应当有清晰的文字警告标识；如果充气式蓄能器系统中的组件或者管接头失效会引起危险，应当采取适当的防护装置或措施；

(5)管路、管接头、软管等零部件的额定压力，应当不低于其所在系统部位的最高工作压力；软管的总成应当符合相关国家和行业标准要求；

(6)系统中工作流量较大的中、高压液压系统，应当有液压缓冲保护措施，以避免或减少系统在起动及阀件切换时产生的液压冲击。

#### 3.7.3.3  气动系统

气动刹车点较多的系统，应当按照实际需要多点分设单独的储气罐，以保证每个刹车装置都能达到额定工作压力。

## 3.8  电气及控制系统

### 3.8.1  基本要求

(1)电气及控制系统的设计应当满足该大型游乐设施的运行控制和安全保护的需要，并且符合相关国家和行业标准要求；

(2)电气及控制系统设计应当进行风险评估；

(3)电线电缆的设计应考虑与移动零部件之间的隔离和防护。

### 3.8.2  电气系统

#### 3.8.2.1  一般要求

(1)电气系统应当配置电气安全保护功能(如过流、过压、欠压、缺相、短路、漏电、超速、低速、联锁等)的装置和必要的声光报警装置，其装置中的保护元件应当与保护特性相匹配，并在明显位置设置紧急停止按钮；

(2)危险性较大的大型游乐设施，宜有运行状态监测和故障诊断的措施，并且能够对运行监控的数据进行存储和分析；

(3)电气系统应当有运行电压、电流等显示装置；

(4)设备的电磁兼容性(EMC)应当满足GB/T 5226.1《机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件》的有关规定。

#### 3.8.2.2  电气部件

(1)操作按钮、控制手柄和软件操作界面等应当有明显的中文标识；按钮、信号灯等颜色标识应当符合相关国家和行业标准要求，方便操作，并且符合GB/T 5226.1的有关规定；

(2)电动机应当满足实际工况要求，并且符合GB/T5226.1的有关规定；有可靠的过热保护措施，防止过热保护复原后电动机自行重新起动的危险；在满载和设计允许偏载的情况下，连续工作的异步电机工作电流应当不大于电机的额定电流；频繁直接起动的异步电机，起动电流应当不大于额定电流的4.5倍；

(3)电动机有调速要求的场合，其调速器、驱动器应当满足电动机加、减速工况的需求；

(4)大型游乐设施根据运行工况应当有相应的照明和应急照明设备，乘客通道照明照度应当不低于60 lx，应急照明照度应当不低20 lx；

(5)安装在水泵房、游泳池等潮湿场所的电气设备以及使用非安全电压的装饰照明设备，应当有剩余电流动作保护装置，其技术额定值应当与被保护线路或设备的技术参数及安装与运行环境相匹配，防止电击事故和电气火灾等危险；

(6)室外或者需要防潮防雨场所使用的电气柜、操作台、动力装置(如电机、制动器)、执行元件(如电磁阀、电动执行器等)、电子元器件(如行程开关、电磁开关、光电开关、各种传感器等)、外露集电器等应当有防雨措施或者选用防雨防潮的设备和器件；

(7)控制柜、操作台、导线保护管等不得使用易燃材料制作。

#### 3.8.2.3  电压相关要求

(1)电压有效值大于50 V的带电回路与接地装置之间的绝缘电阻应当能保证用电安全，绝缘电阻的阻值应当符合相关国家和行业标准要求；

(2)对电压超过50V的裸露的导电回路并可能造成人身伤害的地方，必须采用防护措施或隔离措施；

(3)乘客易接触部位的装饰照明电压应当采用不大于50V的安全电压。

### 3.8.3  控制与防护系统

#### 3.8.3.1  一般要求

(1)电源中断，可能致系统中运行数据的丢失，并且整个系统难以快速恢复时，应当设置不间断电源(UPS)装置；

(2)控制系统应当满足大型游乐设施运行工况和乘客安全的要求，控制逻辑应当可靠合理，防止控制系统故障或控制逻辑不合理引起的误动作和安全保护功能失效导致人员与设备伤害的危险；

(3)采用自动控制或者联锁控制，当误操作时，设备不允许有危及乘客安全的运动；在维修(维护)模式下，每个运动应当可单独控制；

(4)采用无线和非机械式传感器等参与控制时，应当充分考虑发射和接收感应组件抵抗外界的干扰能力和对工作环境的敏感性，在可能发生危险的场合应当设有故障监测及报警系统，当信号传输有误时，不应当有人员伤害发生；

(5)超过工作限值(速度、压力、转矩、位置、行程等)可能导致危险情况的场合，工作限值超限时应当触发相应的保护控制；在运行中超过预定位置有可能发生危险时，应当有限位控制和极限位置控制装置；保护控制装置的功能应当可靠，能够有效防止超过工作限值时产生的冲击、碰撞、跌落等危险；

(6)用卷筒和曳引机传动的大型游乐设施，应当设有防止钢丝绳过卷、松弛及极限位置的控制装置，正常运行情况下操作人员不可见的多根钢丝绳传动系统应当有断绳检测控制装置。

#### 3.8.3.2  起动和停止要求

(1)大型游乐设施起动前，控制系统应当对设备的运行条件(如气压、液压、电源、乘客及设备安全防护的检测、双层转马的上层门锁等)进行确认判断，只有当设备符合运行条件后才允许起动；

(2)大型游乐设施应当设置防止设备意外起动的装置(如设置双按钮起动、钥匙开关等)，防止意外起动引起的人员伤害危险；

(3)大型游乐设施应当设置起动前提示乘客注意安全的音响等信号装置；

(4)设备的起动按钮应当设置在乘客不易触及的区域，特殊情况应当加防护隔离罩；

(5)在安装、维护、检验时，需要进入危险区域或者人体某个部分(例如手臂)伸进危险区域时，应当有防止误起动控制装置或者措施，防止安装、维护、检验时设备误起动导致的人员伤害危险；

(6)大型游乐设施操作盒、操作台上应当设置紧急停止按钮(必要时站台上也应当设置)，按钮型式应当采用凸起手动复位式；不允许由于按动紧急停止按钮而造成危险。

#### 3.8.3.3  防触电相关要求

(1)由乘客操作的电器开关应当采用不大于24 V的安全电压，对于工作电压难以满足要求的设备其器具的结构和外壳应当使其对意外触及带电零部件有足够的防护；

(2)轨道带电或者地板馈电的大型游乐设施，为防止人员发生触电事故，应当有相应的安全防范措施；

(3)架空行驶的大型游乐设施，如架空列车等，滑触线的安装高度影响人员安全时，应当在相应的区域设置安全栅栏和安全警示标志。

### 3.8.4  接地与避雷

(1)大型游乐设施的低压配电系统的接地型式应当采用TN-S系统或者TN-C-S系统；电气设备金属外壳和不带电金属结构等应当可靠接地；低压配电系统保护接地电阻应当不大于10Ω；接地装置的设计和施工应当能保证电气设备和人身的安全，并且符合相关国家和行业标准要求；

(2)高度超过15 m的大型游乐设施和滑索上、下站及其钢丝绳等，应当设有防雷装置和防雷电电涌侵入的措施；高度较高的大型游乐设施，还应当增加防侧向雷击的防雷装置或措施，并且符合GB 50057《建筑物防雷设计规范》的相关规定；

(3)大型游乐设施不应当装设在高压架空输配电线路通道内；长距离轨道类大型游乐设施如必须装设在已有高压线下方时，不应当对高压输配线路造成干扰，且高压线路不会对大型游乐设施运行和人员安全产生影响，且应当满足GB 50545《110 kV~750 kV架空输电线路设计规范》的相关规定，并取得当地电力管理部门的同意。

## 3.9  乘载系统

### 3.9.1  基本要求

(1)大型游乐设施应当依据设备的性能、运行方式、高度、速度、加速度及其结构特点，并且考虑乘客的身体特征，设置相应的乘载系统；乘载系统包括乘人装置和乘客束缚装置；

(2)乘载系统的设计应当防止乘客被夹伤或压伤，并且运行时乘载系统的反作用力不应当对乘客造成伤害；

(3)乘载系统应当可靠地固定在大型游乐设施的结构件上，并且有足够的强度承受各种工况发生的最大作用力。

### 3.9.2  乘人装置

(1)乘人装置的座位结构和型式应当具有一定的束缚功能；对于运行过程中乘客有翻滚动作的设备，乘客座椅面两边和前面应当设置有效拦挡结构，并且适当增加座椅面倾角；

(2)座舱深度和座席靠背高度的尺寸应当满足乘客乘坐的安全性要求；

(3)座舱等乘人装置结构如采用玻璃钢等封闭，应当留有检修孔或有相应的检修措施；

(4)乘人装置应当明确标识额定乘员数量，严禁超规超载运行。

### 3.9.3  乘客束缚装置

#### 3.9.3.1  一般要求

(1)运行时，乘客有可能在乘人装置内移动、碰撞、甩出或者滑出时，应当设有乘客束缚装置；

(2)乘客束缚装置的锁紧装置，在大型游乐设施出现功能性故障或者急停刹车的情况下，仍能保持其闭锁状态，除非采取疏导乘客的紧急措施；

(3)乘客束缚装置应当考虑不同乘客的身体特征，防止瘦小体型的乘客脱离乘载系统，在不同体型的乘客共用束缚装置的情况下，防止个别乘客脱离乘载系统。

#### 3.9.3.2  安全带

(1)安全带可单独用于轻微摇摆或升降速度较慢、没有翻转、没有被甩出危险的大型游乐设施上，使用安全带一般应当配辅助把手。对运动激烈的设备，安全带可作为辅助束缚装置；

(2)安全带的宽度和破断强度应当满足实际工况下束缚乘客的安全性要求，带宽应当不小于30mm，破断拉力应当不小于6000N，并且有相应的合格证明文件或检测报告；安全带与机体的连接应当牢固可靠；

(3)安全带卡扣组件应当锁紧可靠，安全带卡扣组件本身、安全带卡扣组件与安全带的破断拉力应当不小于6000 N，在无外力作用的情况下应当不能自行打开，必要时设置防止乘客自行打开的保险装置；

(4)安全带应当明确更换周期或更换条件。

#### 3.9.3.3  安全压杠

(1)安全压杠本身应当具有足够的强度、锁紧力和适宜的结构型式，保证乘客不被甩出或掉下，并且在设备停止运行前始终处于锁定状态；

(2)锁定和释放机构可采用手动或自动控制方式，采用自动控制装置失效时，应当能够用手动开启；

(3)乘客应当不能随意打开释放机构，而操作人员可方便和迅速地接近释放位置，操作释放机构；

(4)安全压杠行程应当可调节，能够有效保护乘客，不应当有影响安全的空行程。安全压杠的压紧和释放过程应缓慢，压紧力不应给乘客造成伤害。

#### 3.9.3.4  安全挡杆

安全挡杆应当能够规范乘客的乘坐姿势，且乘客不能自行打开。

#### 3.9.3.5  束缚装置设置

(1)应当根据加速度大小和方向设计合理、有效的乘客束缚装置；

(2)设计束缚装置时还应当考虑设备运行的加速度、角加速度、加速度持续时间，乘载系统的结构型式和束缚情况、乘客的姿态和侧向加速度等因素；当侧向加速度有可能造成乘客伤害时，应当对座位、靠背、头枕、护垫等作相应设计；

(3)束缚装置应当考虑保护的乘客数量、束缚时的锁紧位置与锁紧及释放方式、锁紧机构的锁紧与释放类型、锁紧装置的冗余，以及束缚装置的外部指示和配置等要求，有效束缚和保护乘客；

(4)对设计加速度处于GB 8408加速度分区图中区域4与区域5范围内的大型游乐设施，应当实现主要乘客束缚装置闭合并锁紧与设备起动自动联锁，其乘客束缚装置只允许操作人员手动或自动释放束缚装置；

(5)表3-2中的设备的乘客束缚装置只允许操作人员手动或自动释放：

表3-2  只允许操作人员手动或自动释放束缚装置的设备

| 设备类别 | 设备型式 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 观览车类 | 飞毯型、摆锤型、其他型 | 有封闭座舱的设备对乘客束缚装置不做要求。 |
| 飞行塔类 | 旋转飞椅系列 | — |
| 滑行车类 | 单车滑行车系列、多车滑行车系列、弯月飞车系列 | — |
| 架空游览车类 | 脚踏车系列 | — |
| 自控飞机类 | 章鱼系列 | 有封闭座舱或半封闭带拦挡门结构座舱的设备对乘客束缚装置不做要求。 |
| 无动力游乐设施 | 滑索系列 | — |

### 3.9.4  安全距离和防护

(1)大型游乐设施设计时，应当根据大型游乐设施的结构、乘载系统的型式和尺寸、乘客高度、束缚装置类型、可能接触的物体及接触时的相对速度和方向等因素，确定乘客的安全距离，避免运动时乘客与其它物体发生碰撞；

(2)凡乘客身体可伸到座舱以外时，应当设有防止乘客在运行中与周围障碍物相碰撞的安全装置或留出足够的安全距离，防止乘客发生碰撞危险；运行速度较低时，安全距离可适当降低；对于飞行塔类游乐设施，其安全距离应当在其最大旋转半径基础上不少于500mm；

(3)乘客可触及范围内，运动部件之间以及运动部件与固定部件之间的间隙应设计合理，防止对乘客的手指、脚部、头颈、身体造成挤夹；

(4)凡乘客可触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。

(5)对于边运行边上下乘客的大型游乐设施，乘人部分的进出口与站台的高度差应当不大于300mm，其他大型游乐设施乘人部分进出口距站台的高度，应当便于乘客上下，防止上下客不便造成人员的伤害；

(6)设有转动平台时，转动平台与固定部分之间的间隙应当合理，以防止乘客的脚部受到伤害；若平台高于站台面，其垂直方向的间隙应当适当，不应当对乘客的脚部造成危险。

## 3.10  安全保护装置和防护措施

### 3.10.1  基本要求

应当根据大型游乐设施的具体型式和风险评估，设置相应的安全保护装置或者采取可靠的安全防护措施。

### 3.10.2  安全保护装置

除乘客束缚装置(见3.9.3)外，还包括制动装置、限位装置、防碰撞及缓冲装置、止逆装置、限速装置、风速计、防护罩等。

#### 3.10.2.1  制动装置

(1)大型游乐设施视其运动形式、速度及其结构的不同，应当采用安全可靠的制动方式和制动器结构(如机械、电动、液压(气动)以及手动等)；

(2)制动装置的零部件应当有足够的强度(必要时应当验算其疲劳强度)；制动装置的制动行程应当可调节；

(3)当动力电源切断后，停机过程时间较长或者要求定位准确的大型游乐设施，应当设置制动装置；当设备在制动停止后，应当能使运动部件保持静止状态，根据需要设置辅助锁定装置；

(4)如果大型游乐设施在运行时，动力源切断或者制动装置控制中断，大型游乐设施应当能够安全停止；

(5)制动装置的制动力矩(力)应当根据实际情况设置，不应当引起安全问题及设备受损；制动装置制动应当平稳可靠，不应当使乘客感受到明显的冲击或使设备结构有明显的振动、摇晃；手控制动装置的操作手柄的作用力应当合理、方便操作；

(6)大型游乐设施的最大刹车距离，应当限制在合理范围内，防止刹车距离过大导致的危险。

#### 3.10.2.2  限位装置

(1)大型游乐设施在运行中超过预定位置有可能发生危险时(如油缸或气缸行程的终点、行程终点位置等)，应当设置限位装置，阻止其向不安全方向运行；必要时加装能切断总电源的极限开关；

(2)绕水平轴回转并配有平衡重的大型游乐设施，乘人部分在最高点有可能出现静止状态时(死点)，应当有防止或者处理该状态的措施。

#### 3.10.2.3  防碰撞及缓冲装置

(1)同一轨道、滑道、专用车道等有两组以上(含两组)无人操作的单车或者列车运行时，应当设防止相互碰撞的自动控制装置和缓冲装置；当有人操作时，应当设置有效的缓冲装置；

(2)升降装置的极限位置和非封闭轨道的行程极限位置，必要时应当设置缓冲装置，防止升降或者运行过程出现异常的冲击和振动；

(3)缓冲装置应当能有效消除运动部件的冲击力和惯性力引起的不利影响，避免缓冲加速度过大和冲击产生的能量对设备和人员造成伤害；

(4)缓冲装置选型应当匹配冲击部件的重量、速度、行程等。

#### 3.10.2.4  止逆行装置

(1)沿斜坡向上牵引的提升系统，应当设有防止乘人装置逆行的装置(逆行无危险的除外)；

(2)止逆行装置逆行距离的设计应当使冲击负荷最小，在最大冲击负荷时应当止逆可靠。

#### 3.10.2.5  限速装置(措施)

有可能超速的大型游乐设施应当设有安全可靠的限速装置(措施)。限速器应有定期进行校验的要求。

#### 3.10.2.6  风速计

高度20 m以上的室外大型游乐设施，应当设有风速计；风速计应当有方便操作人员观察的数据显示装置和报警功能。

#### 3.10.2.7  防护罩

人员可触及的机械传动部件(如齿轮、皮带轮、联轴器等)和在地面上行驶车辆的驱动及传动部分、车轮等，应当有防护罩或其他防护措施。

#### 3.10.2.8  座舱或座椅相关要求

(1)吊挂乘人部分用的钢丝绳或者链条数量不得少于两根；与座席部分的连接，应当考虑一根断开时能够保持平衡；

(2)距地面有一定高度且会导致人员跌落伤害的封闭座舱的门，应当设置乘客在内部不能开启的两道锁紧装置或者一道带保险的锁紧装置，非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置；

(3)吊挂轿厢式观览车转盘直径超过40m时，应当设置限制吊箱摆动装置；

(4)吊厢的吊挂轴处应当设有效的保险装置。

### 3.10.3  安全防护措施

#### 3.10.3.1  安全栅栏

(1)大型游乐设施周围及站台，应当设置安全栅栏或者其他有效的隔离设施，防止人员误入或跌落等；室外安全栅栏高度应当不低于1100 mm，室内儿童娱乐项目的安全栅栏高度应当不低于650 mm；栅栏的间隙和距离地面的间隙应当不大于120 mm；安全栅栏应当设置为儿童不易攀爬的结构；

(2)安全栅栏应当分别设进、出口，在进口处宜有引导栅栏，站台应当有防滑措施；

(3)安全栅栏门开启方向应当与乘客行进方向一致(特殊情况除外)。

#### 3.10.3.2  进出口

大型游乐设施进出口台阶的宽度和高度尺寸、进出口的斜坡坡度应当方便人员出入，台阶踏面纵向宽度不小于240mm，高度为140～200mm，进出口为斜坡时，坡度应当不大于1：6，有防滑花纹的斜坡，坡度应当不大于1：4，阶梯高度和坡度应当保持一致。

#### 3.10.3.3  操作室

(1)大型游乐设施的操作室应当单独设置，操作空间和照明应当满足操作需要，方便操作；

(2)操作人员无法观察到运转情况并有可能发生危险的盲区，应当有监视系统等安全措施；

(3)操作室内不能观察到全部乘客上下情况或者乘客束缚装置没有和起动按钮联锁的，应当在相应的位置增加安全确认按钮，并且与起动按钮联锁。

#### 3.10.3.4  安全通道

沿斜坡提升段或者有可能导致乘客滞留的架空轨道高空处应当设置安全通道，安全通道牢固可靠，方便疏导乘客或检修。

#### 3.10.3.5  安全网

在有可能导致乘客、物体坠落而造成人员伤害的地方，应当设置安全网或有相应的安全措施。

#### 3.10.3.6  安全警示标志

安全警示标志应当设置在大型游乐设施明显的位置，安全警示标志应当醒目，颜色、图案等应当符合相关国家和行业标准要求。

### 3.10.4  应急措施

(1)当大型游乐设施在运行中，动力电源突然断电或设备发生故障，危及乘客安全时，应当设有自动或者手动的应急停车装置；

(2)大型游乐设施在运行中发生故障后，应当有疏导乘客的措施和装置；

(3)对于高空飞翔类大型游乐设施应当配备相应高度的高空救援车或与具备相应能力的救援机构建立协调机制，能够在规定的时间内快速开展应急救援。

### 3.10.5  其他要求

(1)为防止开关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应当适当，或采取其他防护措施；

(2)用于检査维修用的爬梯、通道、平台应当牢固可靠，其空间应当能满足工作要求。高于3 m的爬梯应当有防护装置或设有安全带挂接装置；

(3)沿架空轨道运行的车辆，应当设防倾翻装置；车辆连接器、转向机构、导向装置的结构应当合理，转动灵活，安全可靠；必要时，车辆连接器应当设保险装置；

(4)大型游乐设施的建造应当符合国家有关防火安全的规定；

(5)大型游乐设施产生的噪声对区域环境的影响，应当符合国家对环境噪声限值的有关规定；

(6)大型游乐设施本体、运行通道和通过的涵洞，其包容面应当采用不易脱落的材料，装饰物等应当固定牢固；

(7)大型游乐设施的所有零部件应当有效连接或者可靠固定，防止高空坠落造成人员伤害。

## 3.11  设计文件

### 3.11.1  基本要求

(1)制造单位应当对设计资料的完整性、正确性、真实性、符合性负责；

(2)设计外委时，制造单位应当对受委托单位提交的设计资料进行整合确认，并且承担设计主体责任。

### 3.11.2  设计文件的内容

大型游乐设施的设计文件应当包括设计说明书、计算书、安装及使用维护保养说明书及设计图纸、风险评估报告、新产品试验方案、铭牌设计资料等，上述资料应当至少保存至该大型游乐设施报废为止。

### 3.11.3  技术参数

(1)主要技术参数应当能准确地描述产品的主要结构特点、运动特征、安全性能，设计文件中的技术参数应当相互一致；

(2)环境条件对设备运行限制(如风、雨、温度)应能满足设备安全运行要求。

### 3.11.4  设计说明书

设计说明书应当至少包括以下要求和内容：

(1)设计思路、设计方案说明，必要时配说明图或者照片；

(2)主要设计依据；

(3)主要技术参数；

(4)主要受力部件的设计说明与材料选择；

(5)应急救援说明；

(6)其他说明，如设备适用环境条件，结构复杂的产品制造、运输、安装、使用、维护与检验、检测可行性等。

### 3.11.5  设计计算书

应当根据大型游乐设施的运行工况、受力分析等进行设计计算，编制设计计算书。

设计计算书至少包括以下要求和内容：

(1)运动学和动力学分析；

(2)工况分析和载荷组合计算；

(3)主要受力部件(含重要焊缝)的静强度计算和疲劳计算；

(4)主要受力部件的刚度和稳定性计算(必要时进行)；

(5)防止倾覆计算和防止侧滑计算；

(6)提升和吊挂乘人用链条、钢丝绳、吊挂件的最小断裂载荷与其承受最大静荷载的比例计算；

(7)重要螺栓连接件连接强度和预紧力、拧紧力矩计算；

(8)乘客束缚装置、重要驱动系统、传动系统、液压(气动)系统的选型计算；

(9)电气及控制系统元器件、导线的容量计算。

### 3.11.6  安装及使用维护保养说明书

安装及使用维护保养说明书应当采用简体中文，对于有多种语言版本的，应当以简体中文版本为准。

安装及使用维护保养说明书至少包含以下内容：

(1)设备概述及结构简介；

(2)技术性能及参数、运行条件；

(3)操作规程及注意事项；

(4)乘客须知；

(5)维护保养说明；

(6)常见故障及排除方法；

(7)整机和主要受力部件的设计使用期限；

(8)管理操作维修服务等人员的要求；

(9)易损零部件清单、报废要求与建议更换周期；

(10)非正常状态下的乘客疏导措施和方法；

(11)乘客人数限定、身高要求、年龄范围、生理限定以及儿童是否需在成人监护下乘坐等安全要求；

(12)日检、周检、月检(含季检和半年检等)、年检(含多年检)的检查项目及要求，及其与之对应的检查检测(含无损检测)和试验方法，以及检查检测的比例等；

(13)对于移动式大型游乐设施，应当有安装及调试方法、场地要求等；

(14)大型游乐设施总装图、电气原理图、液压(气动)原理图、用于指导安装维护保养、检查检测的机械零部件示意图、需要进行无损检测的重要焊缝和销轴示意图等；

(15)制造单位名称及详细通讯地址、服务或监督电话、邮箱和网址等。

### 3.11.7  设计图纸

图纸应当符合相关国家和行业标准要求，其至少包括以下要求：

(1)总图，能够清楚表达主要设备结构特点、装配、连接关系，包含设备主要外形尺寸、主要技术参数，主要安装精度、制造与检验等技术要求，以及零部件明细表、设备总重量等信息；

(2)部件图，能够清楚表达各零部件的装配关系、部件主要外形尺寸、各配合零件的配合公差与精度、润滑和防腐蚀、特殊装配要求等；主要受力部件的螺栓连接，包括螺栓规格、预紧力和预紧扭矩、防松措施和紧固要求等；

(3)零件图，包括零件名称与图号、完整详细的尺寸与公差、材料名称、规格和引用标准，以及重量、倒角、圆角、表面粗糙度、热处理和硬度、表面处理和喷涂、可追溯标识，零件加工、检验与无损检测要求等；主要受力部件材料应当注明供货状态，如热轧件或者锻件等；

(4)焊接零部件图，包括焊缝布置、重要焊接结构的焊接详图与焊接技术、焊缝等级、无损检测、热处理要求，以及其他信息(如隐蔽重要焊缝和现场焊缝等特殊焊缝标注)等；

(5)液压(气动)系统图，包括液压(气动)原理图、液压(气动)系统装配图、元器件规格型号和管路布置等；

(6)电气和控制系统图，包括系统原理图、各元件型号、线号，电气控制流程图、控制柜元器件布置图等，线路与其他页有关联时的关联页码和区域；对于不易观察到设备运行情况的，需要设置监视器的，还应当包括监视器布置图；

(7)制造单位应当提供大型游乐设施安装要求和基础条件图，基础条件图应当包括基础地面布置、地沟与预埋管、预埋件，接闪器与接地体，基础载荷图，对应设备外形尺寸及设备运行安全包络线，基础位置精度等说明及有关要求。

### 3.11.8  风险评估报告

风险评估报告应当对产品设计使用期限(全寿命周期)内的安全性进行全面分析，其至少包括以下内容：

(1)设计、制造、安装、拆卸(适用于移动式大型游乐设施)、使用各环节的危险源识别；

(2)每个危险源的伤害严重程度和发生的概率；

(3)根据风险评估结果，为降低相应风险所采取的风险控制措施。

### 3.11.9  新产品试验方案

新产品试验方案应当能验证产品的设计思路的正确性与完善性，验证产品主要技术性能的可实现性、产品的整体安全可靠性与耐久性，其至少包括以下内容和要求：

(1)样机与设计的一致性验证，包括静态参数测试(如尺寸核对、结构误差测量)和动态性能测试(如运行参数测量、功能性测试、结构应力测试)；

(2)整机性能试验，包括产品的空载、偏载和满载试验；满载荷满参数连续正常运行试验应当至少180小时；对于制造单位首次研发的该单位制造许可目录外的新类别(以附件A为准)产品，满载荷满参数连续正常运行试验应当至少720小时，设备级别为A级的，应当至少1440小时；

(3)乘载系统、安全保护装置和防护措施的多种工况下可靠性试验；乘载系统应进行不同人体测试；在满载、偏载及空载等多种工况下，安全保护装置按照设计文件要求进行试验，试验次数不少于100次；

(4)试验后的损伤检查，包括无损检测和宏观检查；

(5)试验内容与要求，包括试验条件，试验程序、试验内容、试验方法、合格判定标准，所采用的测试仪器设备，试验技术保障措施及要求等；

(6)难以准确计算或者仿真分析的主要受力部件或子系统，应当在试验方案中有针对性地增加相关安全性能试验；

(7)其他方面的要求，包括样机准备、试验环境条件、试验人员资格能力、试验工器具、以及试验过程中的安全防护与紧急情况处理等。

### 3.11.10  铭牌

大型游乐设施应当在显著位置处设置产品铭牌，产品铭牌内容至少包括制造单位名称与制造地址、制造许可证号、设备型号、产品编号、设备代码、制造日期、主要技术参数。

## 3.12  设计变更

制造单位应当通过有效的质量保证体系和相关制度规定所确定的范围、流程、职责和权限进行设计变更工作，保证设计变更工作规范、合理、有效，并且对设计变更部分进行记录；

制造单位应当对产品的设计变更进行风险评估，不影响产品整体结构、不降低产品安全性的变更，应当进行变更声明。

以下情况之一的变更，应当按规定本规程的设计文件鉴定程序重新申请整机设计文件鉴定或者修改设计文件鉴定：

(1)影响产品整体结构的；

(2)降低安全性的；

(3)整机或主要受力部件设计使用期限延长的。

# 4  制    造

## 4.1  通用要求

(1)大型游乐设施制造单位应当满足《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求，取得相应大型游乐设施制造许可资质，并且在许可范围内从事大型游乐设施制造；

(2)制造单位应当严格执行有关法规、安全技术规范及相关国家和行业标准要求等，依据设计文件制定完整的工艺文件和作业指导书，进行制造，保证加工工件和产品满足设计文件的要求。

## 4.2  主要受力部件

(1)主要受力部件用的材料，切割和加工过程中应当进行材料标识移植；

(2)主要受力部件中的锻件应当经超声检测合格后，方可加工；锻件内部不允许存在裂纹和残余缩孔；表面不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响强度及外观的缺陷；必要时，锻件锻后应当进行热处理；

(3)重要的轴(销轴)类零部件出厂前应当进行100%的表面和内部无损检测；

(4)主要受力部件中的铸造件应当符合国家有关标准要求；

(5)主要受力部件中的外协件和外购件，制造单位应当有质量保证措施，应当制定详细的验收要求。

## 4.3  焊接

### 4.3.1  焊接材料

(1)焊接材料的型号、成分、物理性能和工艺性能等应当符合相关国家和行业标准要求，并应当具有焊接材料制造单位出具的产品质量证明书或检验报告；气体保护焊使用的气体质量和纯度应当符合相关国家和行业标准要求；

(2)焊缝金属应当与主体金属相匹配，各类钢材的焊接材料应当能保证焊缝金属的力学性能要求或者满足设计文件要求；

(3)焊接材料使用过程的管理应当符合焊接材料质量管理规程的要求，避免因焊接材料使用过程管理不当，导致焊接缺陷的产生。

### 4.3.2  焊接工艺评定

(1)施焊前，重要焊缝、与重要焊缝组焊的焊缝、熔入重要焊缝内的定位焊缝、重要焊缝母材表面的堆焊与补焊，以及这些焊缝的返修焊缝都应当进行焊接工艺评定且符合要求，或具有经过评定合格的焊接工艺规程的支持；

(2)焊接工艺评定试件应当由经特种设备焊接操作考核合格的，并满足焊接工艺规程要求的焊接人员(以下简称焊工)施焊；

(3)应当根据合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺；

(4)焊接工艺评定技术档案应当保存至该工艺评定失效为止，焊接工艺评定试样保存期不少于5年。

### 4.3.3  焊前准备

焊接坡口制备、焊接接头装配、定位焊、焊前预热、引弧板和衬垫的选用等应当符合钢结构焊接规范和相应焊接规程的有关要求，以保证焊接的质量。

### 4.3.4  施焊

(1)从事大型游乐设施焊接的焊工，应当按照特种设备作业人员规定取得《特种设备安全管理与作业人员证》，并且在许可范围内从事相应的焊接工作；

(2)焊工应当按照图纸和焊接工艺施焊，重要焊缝焊后应当清理焊缝表面及自检，在焊缝附近指定部位打上焊工钢印代号;不便于采用打焊工钢印的，应当有可靠的记录方式，保证焊接质量可追溯性；避免无相应资质的焊工或者未按照图纸和焊接工艺施焊等引起的焊接质量问题；

(3)焊接环境应当满足施焊要求，否则应当采取有效措施以保障焊接区域不受环境因素的影响；

(4)施焊过程应当采取措施控制焊接变形；

(5)为保证焊件的焊接质量，原则上焊接应当在制造单位厂内进行，因结构、安装、运输等条件限制无法在制造单位厂内焊接的重型、大型钢结构，制造单位应当按照相关国家和行业标准和设计文件有关要求进行焊接设计，并且进行风险分析和安全审核，在保证焊接质量和结构安全的条件下，可采用现场焊接的方式。

### 4.3.5  焊缝检验

焊缝的外观检査和无损检测比例应当根据焊缝等级的要求进行检査。焊缝的无损检测要求应当符合本规程4.5中的规定。

### 4.3.6  焊接返修

(1)需要焊接返修的缺陷应当分析产生原因，提出改进措施，按照评定合格的焊接工艺编制焊接返修工艺文件；

(2)返修焊缝性能及质量要求应当与原焊缝相同，并且记录返修的次数、部位和返修情况；

(3)应当限制焊缝的返修次数，焊缝同一部位的返修次数不宜超过2次。

### 4.3.7  焊后热处理

焊后需改善焊接区域材料性能或者消除焊后残余应力有害影响的，应当进行焊后热处理；焊后热处理应当符合热处理规范和设计文件要求。

## 4.4  热处理

(1)制造单位应当编制热处理工艺文件并且严格实施；应当建立热处理质量档案，保存工件作业过程记录、检验记录、理化试验报告等原始记录，作为可追溯性资料；

(2)重要的轴(销轴)等零部件需要通过热处理达到设计强度、韧性指标时，应当进行改善材料性能的热处理，热处理后应当进行无损检测。必要时进行冲击试验。

## 4.5  无损检测

### 4.5.1  无损检测人员

无损检测人员应当按照《特种设备无损检测人员考核规则》的规定，经过考核合格，取得相应资格证书后，方可承担与资格证书的种类和技术等级相对应的无损检测工作。

### 4.5.2  无损检测方法

(1)大型游乐设施的无损检测方法，包括宏观、磁粉、渗透、超声、射线、涡流等，应当根据GB/T 34370《游乐设施无损检测》(所有部分)的规定方法和设计文件要求制定无损检测工艺并严格实施；

(2)焊缝的检测方法应当根据焊接接头的类型、形状、尺寸和材料进行选择，原材料和零部件检测比例和合格级别应当符合设计文件和相关大型游乐设施无损检测技术标准的相关要求；

(3)对接接头应当采用射线或者超声检测；采用不可记录的脉冲反射法超声检测时，还应当采用射线检测或者可记录的超声检测作为附加局部检测；

(4)铁磁性材料部件焊缝表面应当优先采用磁粉检测。

### 4.5.3  检测时机

(1)焊缝应当在外观与几何尺寸检测合格后，再进行无损检测；

(2)有延迟裂纹倾向的材料，至少在焊接完成24小时后进行无损检测，有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测。

### 4.5.4  超声检测

超声检测应当按照GB/T 34370.5的规定，质量要求和合格级别如下：

(1)全部无损检测的对接接头，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别为Ⅰ级；

(2)局部无损检测的对接接头，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别不低于Ⅱ级；

(3)角接接头的对接焊缝和T形接头的对接焊缝，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别不低于Ⅱ级；

(4)采用衍射时差法和相控阵超声检测的焊缝，合格级别不低于Ⅱ级；

(5)零部件的脉冲反射法超声检测，合格级别不低于Ⅱ级。

### 4.5.5  射线检测

射线检测应当按照GB/T 34370.6的规定，质量要求和合格级别如下：

(1)全部无损检测的对接接头，射线检测技术等级不低于B级，合格级别不低于Ⅱ级；

(2)局部无损检测的对接接头，射线检测技术等级不低于B级，合格级别不低于Ⅲ级，且不允许有面状缺陷。

### 4.5.6  表面检测

表面检测应当按照GB/T 34370.3和GB/T 34370.4的规定，质量要求和合格级别如下：

(1)采用磁粉或者渗透检测，合格级别为Ⅰ级；

(2)采用涡流检测，合格级别由设计文件或者检测双方协商的当量尺寸确定；

(3)带油漆层的磁粉检测，应当由经证明具备相应检测能力的专业人员实施。

### 4.5.7  其他检测方法

声发射、磁记忆、导波、漏磁检测等参考对应的国家标准要求。

### 4.5.8  组合检测

采用多个检测技术组合检测的，质量要求和合格级别按照各自执行的标准确定，并且均应当合格。

### 4.5.9  检测技术档案

检测单位应当填写无损检测记录，签发无损检测报告。制造单位应当妥善保管射线底片、超声和涡流等可记录的检测数据等检测资料(含缺陷返修记录)，建立大型游乐设施产品无损检测档案，保存至设备报废为止。

## 4.6  装配

### 4.6.1  基本要求

(1)装配应当符合设计文件和GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定；

(2)所有进入装配的零部件，含外购件、外协件等，都应当检验合格后方可装配，标准的机电产品应当有产品合格证明文件；

(3)装配件上与密封件安装配合的加工面，清洗、装配过程中，应当加以保护，防止碰伤；

(4)装配前应当对零部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复査；

(5)应当根据设计图样和设计文件的要求，确立安装基准，安装的基准面水平度(如设备底座上表面)或垂直度公差应当不大于1/1000；

(6)零部件装配后，各润滑处应当注入适量的润滑油(脂)。

### 4.6.2  螺栓和销轴连接

(1)螺栓安装时接合面应当干净、干燥，垫圈有倒角的一侧应当朝向螺母支撑面；

(2)螺栓组紧固时，应当交叉、对称、均匀地拧紧；

(3)各种止动垫圈在螺母拧紧后应当弯转舌耳；螺栓头部防松保险丝应当按照螺纹旋向穿装缠牢；

(4)销轴连接应当有防脱措施，轴尾端采用开口销时，开口销应当弯折90°以上，且不得重复使用；

(5)重要螺栓安装后应当有明显的防松标识，便于检查。

### 4.6.3  传动系统装配

(1)电动机、减速器和联轴器的安装应当固定良好、连接可靠，轴连接的轴线对中误差不应当产生影响运转的额外附加力，设备运行平稳，无异常振动和异响；

(2)皮带传动和链传动的装配应当符合设计文件要求，皮带和链条传动应当拉紧适度，其装配应当符合GB 50231的有关规定；皮带应当无破损、老化、断裂，皮带连接部无伤痕、剥离；皮带传动工作时不应当有明显的打滑和跑偏等异常现象；链传动不应当出现脱链、跳齿及影响使用的松边颤振等现象；

(3)滑动轴承、滚动轴承、离合器、制动器、联轴器、齿轮、过盈配合件的装配应当正确、规范，装配精度应当满足设备实际工况要求，运行平稳可靠，并且符合 GB 50231中的有关规定。

### 4.6.4  结构安装

(1)A型观览车转盘安装过程应当采取防倒转和固定措施；

(2)A型观览车转盘的径向和端面圆跳动应当不大于转盘直径的1/1500；

(3)A型观览车转盘中的拉筋可调时，调节应当适度，拉紧基本一致；

(4)重要立柱安装定位后，对水平面的垂直度公差应当不大于1/1000；

(5)立柱不得承受设计文件规定以外的任何外加载荷；

(6)轨道接口应当平滑过渡，轨道与车轮接触面的接口处高低差应当不大于1mm，并且应当以偏差的150倍长度逐渐打磨平顺；

(7)轨距允许误差，侧轮在轨道内时为-3mm～5mm，侧轮在轨道外时为-5mm～3mm，木制轨道为-5mm～6mm，不同曲率半径轨道过渡平顺，保证车辆运行平稳；

(8)轨道不应当有异常的晃动现象；

(9)缓冲装置的安装应当符合设计要求，固定牢固、安全可靠；

(10)碰碰车车场四周的拦挡物上边缘应当高于车辆缓冲轮胎的上边缘，下边缘应当低于车辆缓冲胎的下边缘；

(11)限位装置应当安装位置正确、灵敏可靠。

### 4.6.5  液压(气动)系统装配

(1)液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面应当清洗干净，不得有任何污物存在；使用的液压油应当保证清洁无杂质；油箱密封良好，无渗漏现象；液压缸安装时上下销轴应当得到充分的润滑，尽量减少(小)由于推或拉载荷引起的液压缸结构的过度变形和引起侧向弯曲载荷；

(2)气动系统安装前，用干燥洁净的压缩空气，对接头、管道、阀等所有内部通道进行彻底吹扫；

(3)液压系统等不应当渗漏，气动系统不应当有明显的漏气。

### 4.6.6  钢丝绳安装

(1)钢丝绳不得与带电体接触，不得有变形、磨损、锈蚀、保护材料破损等缺陷；

(2)钢丝绳安装时应当防止发生扭结、折弯、端部松脱现象，应当避免钢丝绳在地面拖行、泡水等情况，无保护层的钢丝绳安装完毕应当按照设计要求进行清洁和润滑保养；

(3)当钢丝绳有预拉力要求时，应当使拉力达到设计要求，拉紧时应当采用专用夹具，不得使用绳夹；

(4)采用绳夹固定的，应当考虑钢丝绳的旋向，选择相配旋向的绳夹，绳夹固定方法应当符合GB8408要求。

### 4.6.7  电气设备与控制系统装配

#### 4.6.7.1  一般要求

(1)电气设备与控制系统装配前，应当检查安装的元器件及电缆的规格、型号与设计文件是否一致，并且具有相应的合格证明文件，接线正确、连接可靠；

(2)电气装置的配线，应当使用额定电压不低于500V的阻燃铜芯绝缘导线；控制、信号配线应当使用专用的控制电缆和信号电缆；

(3)配线应当使用阻燃性电线管或电线槽保护，采用软管保护的长度应当不超过2m；接线应当留有一定的余量，以防止电线张紧过度造成接触不良甚至脱落；

(4)桥架内线缆敷设时，应当保证排列整齐，保证桥架内电缆在桥架上附着，并做好标识，管内、桥架内线缆严禁有绞拧、接头、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷；

(5)电气设备应当安装牢固，走线排列应当整齐合理，接线端子应当连接可靠，并应当有清晰的编号；强电与弱电回路应当尽可能分开设置；弱电回路必要时应当采取抗干扰的屏蔽措施；

(6)金属的电线管、槽均应当可靠的接地，接口处应当可靠跨接；

(7)电线管、电线槽、电缆架与钢丝绳、车架、座椅等移动部件等不应当产生摩擦、碰撞等非正常接触。

#### 4.6.7.2  电气部件安装

(1)控制柜(箱、屏)的安装应当布局合理，安装牢固，柜门的方向应当便于维护检查，基础宜高于地面50~100mm；

(2)控制柜、操作台内保持清洁，不得堆放任何杂物；

(3)集电器与滑接线应当接触良好，并且应当满足电流容量要求。滑接器座应当灵活可靠，并有足够的补偿能力；接头处应当平整，拉紧适度；

(4)蓄电池固定应当平稳牢固，极性标识正确清晰；蓄电池应当密封良好，不应当有漏液、渗液现象。

## 4.7  表面质量和涂装

(1)结构件表面质量应当无影响安全的严重腐蚀、磨损、弯曲、变形等缺陷；

(2)防腐涂装要根据不同的材料及不同的工作环境，采用相应的工艺材料进行有效的防腐处理；

(3)所有需要进行涂装的金属制件表面在涂装前必须将锈、氧化皮、油脂、灰尘等去除。焊接件需热处理的，则除锈工序应当放在热处理工序之后进行；

(4)设备中不涂漆的裸露钢材制件、标准件等，应当采用其他防腐处理，不应当有严重的腐蚀和锈蚀；

(5)现场涂装修补应当符合JB/T5000.12和相关工艺标准的要求，涂层不应当有明显的流挂、起皱、脱落、裂纹和漏涂等缺陷。

## 4.8  厂内检查和测试

(1)制造单位应当按照设计文件和质量保证体系的要求开展检验和测试活动，检验和测试应当留存检验资料和检验记录，并存档保存；

(2)应当对原材料质量证明文件、主要受力部件、重要焊缝、无损检测、重要的外协件、外购件的合格证明文件、制造检验记录或报告等进行核对；

(3)对于a)安全带、安全压杠、安全挡杆等乘客约束物及其锁紧定位装置；b)蹦极、空中飞人、滑索等使用的捆绑式柔性约束物；c)座舱和乘人约束物的挂点、吊点所用的标准零部件，如销轴、U型卡、O型环、钢丝绳、钢丝绳绳夹、钢丝绳接头、链条、链条接头、蹦极的弹性绳索等，由生产厂提供合格证，并提供试验报告；由专业厂家生产的非标零部件和由游乐设施厂家自行生产的专用零部件，应提供试验报告并满足性能要求；

(4)各传动部件、可先行试验的安全装置及可以独立试车的部件，应当先行试验、试车；

(5)首台设备根据设计验证试验方案进行各项测试，记录并判定，各项指标均要达到设计要求；

(6)当厂内具备产品的型式试验条件或者部分具备型式试验条件的，应当在厂内开展试验，其中所做的部分型式试验可作为安装现场产品型式试验的一部分。

## 4.9  出厂文件和资料

大型游乐设施出厂时，应当附有设计总图、液压(气动)原理图、电气和控制系统图、基础条件图、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明书及必要的备品备件和专用工具等。

# 5  安装、改造和修理

## 5.1  通用要求

(1)安装、改造和修理单位应当具备相应的生产许可资质，并且加强施工现场安全管理和保证施工质量，现场配备的施工人员、设备及检测仪器应当满足现场施工要求，对其安装、改造和修理的质量和安全技术性能负责；

(2)从事安装、改造和修理活动的单位应当在施工前将拟进行的大型游乐设施施工情况书面告知直辖市或者设区的市级市场监督管理部门(委托下一级部门实施的，从其规定，下同)，告知后即可施工；移动式大型游乐设施重新安装的，安装单位应当在施工前按照规定告知直辖市或者设区的市级市场监督管理部门；

(3)安装、改造和修理的技术要求应当符合本规程第4章要求和设计要求；

(4)设计要求在工厂内装配和焊接的工序，确需变更在安装、改造和修理现场进行的，应当经制造单位同意，并且按照设计变更要求实施；

(5)安装、改造和修理过程应当做好人员防护和设备保护，尽量避免与其他作业交叉施工，无法避免时不得在同一作业面上下交叉施工；

(6)大型游乐设施中如涉及压力容器、压力管道等属于其他特种设备的，应当由具有相应资质的单位进行制造、安装、改造和修理；

(7)大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当按照本规程第7章要求进行监督检验；

(8)大型游乐设施的安装、改造和修理的具体含义见《大型游乐设施安全监察规定》。

## 5.2  安装

### 5.2.1  基本要求

(1)大型游乐设施安装前，安装单位应当按照制造单位提供的装箱清单、安装说明书或安装手册、安装平面布置图、基础条件图、安装图纸及相关国家和行业标准等技术资料，编制施工方案；

(2)制造单位委托安装单位实施设备安装的，制造单位应当对安装质量进行确认，并现场指导设备的调试运行；

(3)电气设备安装前应当确认接地型式、接地装置、避雷装置等符合设计要求方可开始安装。

### 5.2.2  设备基础及附属设施

#### 5.2.2.1  施工要求

(1)土建设计单位应当依据大型游乐设施制造单位提供的大型游乐设施基础条件，并且依据当地气候条件、地质勘探报告等进行设计，出具施工图；

(2)安装单位在安装施工前，应当确认场地、设备基础、预埋件等符合土建工程质量监督管理要求；

(3)大型游乐设施安装时，应当根据设计图样和技术文件的要求，确立安装基准，并进行测量和检验。

#### 5.2.2.2  质量及偏差

(1)设备基础不应当有影响安装的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象，外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷；

(2)移动式大型游乐设施的基础应当平整、坚实，符合设备安装要求；

(3)需要预压的基础，应当预压合格，并且应当有预压沉降记录；

(4)大型游乐设施基础的尺寸和位置的允许偏差应当符合GB8408的要求；

(5)基础的质量要求应当符合GB 50202《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

#### 5.2.2.3  二次灌浆

二次灌浆应当在安装单位确认设备结构安装完成、调整到位后进行，二次灌浆施工必须严格按照相应的建筑规范执行。

#### 5.2.2.4  地脚螺栓

(1)基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水应当清除干净，地脚螺栓的螺纹和螺母应当保护完好，放置垫铁部分的表面应当处理平整；

(2)地脚螺栓不宜用于承受底部的横向剪力，此剪力由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪结构承受；

(3)地脚螺栓安装面应当高于周围地面，避免积水造成腐蚀，条件限制的应当对地脚螺栓采取有效的防腐措施；

(4)地脚螺栓的防松措施应当符合GB50231的规定，终拧完成后应当在地脚螺栓头部、螺母、垫片和连接件表面作长期标记。

#### 5.2.2.5  附属设施

大型游乐设施的假山、艺术造型和特效装置等附属设施应当符合有关法律、行政法规的规定，并且与大型游乐设施本体保持足够的安全距离，防止意外掉落、坍塌或者倾倒之后对设备本身及乘客造成伤害，必要时应当有防护措施。

### 5.2.3  设备调试与试运行

#### 5.2.3.1  调试运行的条件要求

(1)设备及其附属装置、管路等均应当全部施工完毕，施工记录及资料应当齐全；

(2)运行条件、运行环境符合要求；

(3)具备需要的动力、配套设施、检测仪器、安全防护设施及用具等；

(4)根据设计要求，制定了调试大纲和试运行方案；

(5)参加调试、试运行的人员，应当熟悉设备的构造、性能、设备技术文件，了解设备调试技术要求，并且掌握操作规程及试运行操作。

#### 5.2.3.2  调试运行前检查

检查设备液压(气动)、动力、制动、润滑、电气系统有无异常情况，是否符合设计文件要求；设备现场及设备内部其他物件是否已清理。

#### 5.2.3.3  调试内容

(1)按照调试大纲指导现场调试，记录调试结果；

(2)调试内容包括设备各部分、各系统、各功能分项调试，如乘客束缚装置检查、安全联锁装置、限位开关调整、电气(仪器)操纵控制系统及仪表的检查调试，润滑、液压(气动)、冷却和加热系统的检查调试，机械和各系统联合调试，站台动力、提升动力、制动系统、手动模式调试、自动模式调试。

#### 5.2.3.4  试运行试验

应当在设备调试合格后，按试运行方案进行试运行试验，应当包括空载、满载和偏载运行，空载、满载和偏载试验的时间、频次应当满足各类大型游乐设施通用技术条件的要求。运行试验应当符合以下要求，并且真实记录：

(1)设备的起动、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均应当正确、灵敏、可靠；

(2)整机应当运行正常，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热及声响;

(3)各传动部件应当平稳，无异常振动、窜动、冲击、噪声、永久变形和磨损；

(4)轴承温升及油箱油温不得超过设备规定的最高温度；齿轮及齿条传动时，不应当有偏啮合及偏磨损；滚动轴承的温升及最高温度应符合设计要求；

(5)电气系统、控制系统应当工作正常；

(6)润滑、液压(气动)等辅助系统的工作应当正常，无渗漏现象；

(7)零部件及其连接应当牢固可靠，不准许有永久变形和损坏现象；

(8)立柱的导向装置起动和停止时应当无明显冲击和异常抖动现象；

(9)靠摩擦力提升的，摩擦面之间不允许有明显的相对滑动；

(10)载人装置在额定载荷下，停在提升段任意位置，提升机构应当能平稳起动；

(11)正常工况下动态参数测试结果应符合设计要求。

新产品型式试验前进行的连续运行试验以及监督检验前进行的连续运行试验，应当保存全程运行试验中的视频、音频、重要参数数据文件和故障报警信息。试运行试验过程中，不允许出现涉及人身安全或需要在非上下客区域救援疏散乘客的故障。

### 5.2.4  设备移交

#### 5.2.4.1  人员培训

制造单位应当对有关单位的管理、操作、维修人员进行培训，培训内容至少包括设备常见故障排除、设备日常维护保养、电气电路系统原理、机械原理、设备操作程序、应急救援、设备安全使用须知和管理措施、设备搬运、安装注意事项，并做好培训记录。

#### 5.2.4.2  备品和资料移交

设备移交包括随机备件、随机资料移交等。

移交资料包括但不限于生产许可证、设计文件鉴定报告、型式试验报告(非首台)复印件，《大型游乐设施产品质量合格证》 (含大型游乐设施产品数据表，见附件B)材质证明、热处理检验记录表、主要受力部件及焊缝无损检测报告、配套的机电产品合格证及说明书、安装及使用维护保养说明书、设备调试自检报告、设备运行试验记录、培训及考核记录等。

## 5.3  改造

(1)大型游乐设施进行改造，改造单位应当重新设计，按照本规定进行设计文件鉴定、型式试验和监督检验，并且对改造后的设备质量和安全性能负责；

(2)大型游乐设施改造单位应当在施工前将拟进行的大型游乐设施改造情况书面告知直辖市或者设区的市级市场监督管理部门，告知后即可施工；

(3)大型游乐设施改造竣工后，施工单位应当装设符合安全技术规范要求的铭牌，并且在监督检验合格后30日内将符合要求的技术资料移交运营使用单位存档。

## 5.4  修理

(1)大型游乐设施的修理、重大修理应当按照安全技术规范和使用维护保养说明书要求进行；

(2)大型游乐设施修理单位应当在施工前将拟进行的大型游乐设施修理情况书面告知直辖市或者设区的市级市场监督管理部门，告知后即可施工；

(3)重大修理过程，必须经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行重大修理监督检验；未经重大修理监督检验合格的不得交付使用；运营使用单位不得擅自使用未经重大修理监督检验合格的大型游乐设施；

(4)大型游乐设施修理竣工后，施工单位应当自检合格，运营使用单位确认后方可使用；

(5)大型游乐设施修理竣工后，施工单位应当将有关大型游乐设施的自检报告等修理相关资料移交运营使用单位存档；大型游乐设施重大修理竣工后，施工单位应当将大型游乐设施的自检报告、监督检验报告和无损检测报告等移交运营使用单位存档。

# 6  使用管理

## 6.1  通用要求

### 6.1.1  基本原则

(1)大型游乐设施的使用登记、定期检验、安全管理制度、安全技术档案、维护保养和检查、乘客须知和安全警示标志、安全管理机构及人员、作业人员和应急救援等应当符合《大型游乐设施安全监察规定》和《特种设备使用管理规则》的相关规定；

(2)运营使用单位应当根据产品使用维护保养说明书、设备运营环境等要求，对本单位运营的大型游乐设施进行风险识别，制定具体的安全管理制度和操作规程；

(3)大型游乐设施应当遵守设备运行环境条件；高度超过20m的大型游乐设施在风速大于15m/s时，必须停止运行；

(4)运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项和安全警示标志，注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等；

(5)运营过程中发生异常情况，运营使用单位应当停机检查，严禁带病运营。对因设计、制造、安装原因引发故障、事故，存在安全隐患的，制造、安装单位应当对同类型设备进行排查，消除隐患；对因使用管理原因引发故障、事故的，运营使用单位应当对本单位的所有设备的使用管理情况进行排查，消除隐患；

(6)设计制造单位应当建立产品售后定期回访制度，回访要对设备进行检查，并记录存档；

(7)大型游乐设施的安全保护装置和防护措施不得随意变更、拆除。

### 6.1.2  机构和人员

(1)安全管理和作业人员应当具有相应的专业知识和背景，按照规定取得相应资格；

(2)运营使用单位的主要负责人应当以书面方式指定或任命本单位的大型游乐设施安全管理负责人和安全管理员；

(3)安全管理机构或安全管理人员应当根据运营实际落实各项安全管理职责；场地提供单位应当依法监督运营使用单位落实各项安全管理职责；

(4)操作人员、维护保养人员和服务人员在上岗前应当通过运营使用单位组织的大型游乐设施相关培训与考核。培训和考核的内容应当至少包括大型游乐设施操作规程、相应的岗位责任、职业安全教育、应急操作流程和应急预案，对于维护保养人员的培训，应当有检测和维护保养等内容；

(5)运营使用单位应当对每台在用的大型游乐设施至少配备一名持证操作人员。

### 6.1.3  技术档案

运营使用单位应当对每台(套)大型游乐设施建立技术档案，依法管理和保存。

技术档案应当包括以下主要内容：

(1)安装技术资料，包括出厂随机文件、安装监督检验和无损检测报告，以及经制造单位确认的安装质量证明、调试及试运行记录、自检报告等安装技术资料；

(2)改造、修理相关技术资料，改造、重大修理监督检验报告；

(3)使用登记证、使用登记表；

(4)延长设计使用期限的安全评估报告；

(5)定期自行检查记录和定期检验报告；

(6)运行、维护保养记录；

(7)应急预案演练记录；

(8)设备故障和事故记录及事故处理报告；

(9)作业人员培训、考核和证书管理记录；

(10)安全操作规程文件；

(11)维护保养作业指导文件。

### 6.1.4  其他要求

(1)运营使用单位应当履行安全告知义务，每次运行前向乘客告知安全注意事项，引导乘客安全乘坐大型游乐设施，对乘客束缚装置进行检查确认，运行时密切注意乘客动态及设备运行状况，发现不正常情况，应当立即采取有效措施，消除隐患；

(2)运营使用单位应当根据大型游乐设施运行情况安装视频监控设备，覆盖重要运行区域，清晰记录操作人员、服务人员、乘客及设备运行情况，保证操作人员及时掌握设备运行情况；视频监控设备供电线路宜独立于设备供电线路，单独设置，视频存储期限不小于7天；

(3)运营使用单位应当制定应急预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。对每台(套)大型游乐设施还应当制定专门的应急预案。运营使用单位应当加强营救设备、急救物品的存放和管理，对救援人员定期进行专业培训，每年至少对每台(套)大型游乐设施组织1次应急救援演练。运营使用单位可以根据当地实际情况，与其他运营使用单位或公安消防等专业应急救援力量建立应急联动机制，制定联合应急预案，并定期进行联合演练；

(4)设备运行期间，严禁无关人员进入设备运行区域，操作人员和站台服务人员应当有指定的工作区域；排队游客应当与设备运行区域有效隔离；

(5)租赁场地开展大型游乐设施运营使用管理的单位，应当作为运营使用单位依法办理注册使用登记，并且接受出租场地单位的安全监督；仅提供场地，收取场地租金的场地提供单位，应当督促租赁场地单位落实安全管理责任；

(6)运营使用单位如发现使用维护保养说明书中存在错误或可优化完善内容时，应当向游乐设施制造单位申请变更；游乐设施制造单位根据本单位质量保证体系要求对使用维护保养说明书的内容进行修订，将修订情况书面反馈至运营使用单位，并进行企业自我声明以备监督。运营使用单位应当存档正式版本，并按照新的使用维护保养说明书执行，如涉及作业指导文件修订，则按制度变更程序要求实施。游乐设施制造单位发现使用维护保养说明书中存在错误或可优化完善内容时，也应当及时按照本单位质量保证体系对使用维护保养说明书的内容进行修订，将修订情况书面反馈至所有相关设备的运营使用单位。

## 6.2  维护保养与检查

### 6.2.1  经常性维护保养

运营使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养。维护保养应当符合产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，严禁带病运营，并且作出记录，保证在用大型游乐设施始终处于正常使用状态。

鼓励运营使用单位选择具有相应能力的维护保养单位进行维护保养。

### 6.2.2  定期自行检查

运营使用单位应当根据所使用大型游乐设施的类别、品种和特性进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合产品使用维护保养说明书的要求。

检查的内容至少包括本条6.2.2.1至6.2.2.3。

#### 6.2.2.1  乘客束缚装置检查

(1)安全把手是否牢固；

(2)安全带是否完好、无老化、无破损且固定牢固，锁扣是否无严重锈蚀、明显变形等失效情况，安全联锁指示是否正确；

(3)安全压杠是否无破损且固定牢固，锁紧是否有效，安全联锁指示是否正确；

(4)安全挡杆是否完好，有无破损。

#### 6.2.2.2  零部件检查

(1)地脚螺栓是否无松动、严重腐蚀；

(2)重要的轴(销轴)是否定期进行无损检测；

(3)结构件的最大锈蚀深度是否小于原型钢厚度的15%；

(4)钢丝绳断丝、磨损缺陷是否符合相关国家和行业标准要求；

(5)滑行车车轮的磨损值是否小于原直径尺寸的2.5%，且主车轮最大不超过6mm，侧轮和底轮最大不超过4mm；

(6)重要轴磨损和锈蚀是否满足使用要求。有相对摩擦的轴(销轴)类零件是否定期拆检，最大磨损量是否小于原直径的0.8%，且最大值不超过1mm，轴的锈蚀量经打磨后，是否小于原直径的1%(包括凹坑处)，且最大不超过1 mm；

(7)型钢轨道磨损量是否小于原厚度尺寸的20%；钢管轨道磨损量是否小于原钢管壁厚的15%。

#### 6.2.2.3  其他检查

(1)电气系统操作控制是否可靠，动作是否准确灵敏，各种监控监视仪表(如电流表、电压表、温度表、压力表、速度表等)是否工作正常；属于法定检定范围的，是否检定合格且在有效期内；

(2)传动系统是否无异常声响、振动和发热等情况；

(3)是否进行润滑点的检查和加添润滑油；

(4)救援装备和备用电源等是否满足使用要求。

### 6.2.3  试运行和例行安全检查

大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当按照产品使用维护保养说明的要求，开展设备运营前的试运行检查和例行安全检查，对乘客束缚装置等安全保护装置进行检查确认，并且作出记录。

### 6.2.4  零部件更换

运营使用单位应当准确记录使用过程中的各类零部件更换，更换记录应当可溯源整个修理、维护保养和使用管理过程。

### 6.2.5  安全作业要求

维护保养人员、相关的检查人员应当按本单位作业文件安全要求，配备安全装备，检查作业环境，设置相关安全警示标志和围挡。

## 6.3  达到设计使用期限

### 6.3.1  设计使用期限的认定

设计使用期限的认定，应当以设备完成首次安装监督检验为起始时间，按照设备使用维护保养说明书中规定的设计使用期限(年、天、小时、次数)及其说明，根据设备的实际运行时间(含上下客时间)进行统计；制造单位在出厂随机文件中另有明确规定的从其规定。

### 6.3.2  使用期限延长

#### 6.3.2.1  委托

运营使用单位认为大型游乐设施或主要受力部件有继续使用价值需要延长使用期限的，可优先委托设备原制造单位实施安全评估 (如果原制造单位关闭或不具备相关资质，可以委托具有同级别制造许可资质且有同型式设备制造经验的单位实施)；运营使用单位也可委托有相应检验资格的检验机构，通过检验实施延长使用期限。

#### 6.3.2.2  技术资料提供

运营使用单位应当向安全评估单位或检验机构提供需要延长设计使用期限设备的技术档案，安全技术档案缺失的不得延长使用期限。

#### 6.3.2.3  主要受力部件使用期限延长

大型游乐设施主要受力部件达到设计使用期限要求的，安全评估单位评估或者检验认为不符合使用要求的，应当及时进行更换；安全评估单位对其进行分析计算或测试验证后，认为可以继续使用的，应当根据实际检测结果重新提出使用期限，并且重新确定其检验和维护保养要求。

#### 6.3.2.4  整机使用期限延长

6.3.2.4.1  安全评估延长使用期限

(1)安全评估单位应当根据设备的技术资料、设备实际使用情况，制定评估方案，方案至少包括设备本质安全状况分析、整机与子系统及零部件的检测检查要求、运营维护保养质量情况分析、设备与使用期限相关的主要风险、易损件及主要部件更换的需求分析、设备延长使用期限后的维护保养检查要求调整分析、检查、维护保养、修理、重大修理及改造的需求分析；

(2)安全评估单位根据评估方案，实施具体工作，并出具设备安全评估报告及设备自检报告，安全评估报告需明确设备继续使用期限及继续使用条件；

(3)安全评估单位应当将延长设计使用期限相关报告及质量证明文件移交至运营使用单位。

6.3.2.4.2  检验延长使用期限

(1)检验机构应当根据设备的技术资料、设备实际使用情况制定检验方案，方案至少包括设备概况、检查项目、检查内容、检查方法、检验检测结果评估方法、检查记录、维护保养能力等内容；

(2)检验机构根据检验方案开展检验工作，根据检验结果进行风险评估，出具评估检验报告，评估检验报告需明确大型游乐设施继续使用条件及继续使用期限；

(3)通过检验延长使用期限的如果需要修理工作应当由相应资质的单位进行，检验机构只负责检验评估；

(4)检验机构应当将延长使用期限相关报告及质量证明文件移交至运营使用单位。

#### 6.3.2.5  检验要求

如涉及重大修理、改造工作的，则由施工单位依法申请相关法定检验工作，检验机构按照安全技术规范要求实施监督检验。

检验合格后，运营使用单位必须将大型游乐设施《特种设备使用标志》固定在明显的位置上，《特种设备使用标志》超过有效期或者未按照规定张挂的大型游乐设施不得使用。

#### 6.3.2.6  变更使用登记

实施安全评估可以继续使用的，运营使用单位应当提供安全评估报告、自检报告，运营使用单位延长使用期限申请，办理使用登记证书变更。

实施检验可以继续使用的，运营使用单位应当提供检验报告，申请办理使用登记证书变更。

### 6.3.3  各方职责

运营使用单位依法承担大型游乐设施使用安全责任；安全评估单位或检验机构承担大型游乐设施相应安全性能责任。

### 6.3.4  报废

存在严重事故隐患、无大修、修理价值的大型游乐设施，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，运营使用单位应当采取必要措施消除该大型游乐设施的使用功能，至少将设备的电气系统进行去功能化处理。

## 6.4  召回

大型游乐设施存在危及安全的同一性缺陷的，大型游乐设施制造、安装、改造和修理单位应当立即停止生产，主动召回。

# 7  检    验

## 7.1  通用要求

### 7.1.1  大型游乐设施检验模式

#### 7.1.1.1  一般要求

大型游乐设施检验包括设计文件鉴定、型式试验、监督检验和定期检验。

大型游乐设施的检验模式分为以下A、B、C和D四种(见表7-1)：

(1)A模式，包含设计文件鉴定、型式试验、监督检验，按照顺序逐项开展。该模式适用于所有大型游乐设施。

(2)B模式，包含设计文件鉴定、监督检验；在设计文件鉴定后，进行监督检验(含型式试验项目)。该模式适用于附件C范围内的大型游乐设施。

(3)C模式，直接开展监督检验(含设计文件变更鉴定、型式试验项目)。该模式适用于满足B模式的适用条件，但有设计或制造变更，且零部件变动不超过5个的大型游乐设施。

(4)D模式，包含型式试验(含设计文件鉴定)、监督检验。该模式适用于在厂内进行型式试验的大型游乐设施。

申请单位在提出检验申请、选择检验模式前，应完成相应的自检，并自检合格；

各类检验模式下总检验项目不变，检验报告和证书的出具与单项检验的要求相同，报告出具时间根据检验模式不同可适当延长至15日。

表7-1  大型游乐设施检验模式

| 检验模式 | 检验环节 | 适用条件 | 对应检验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A模式 | 设计文件鉴定 | 型式试验 | 监督检验 | 所有大型游乐设施 | 设计文件鉴定报告； 型式试验报告； 监督检验报告 | 传统模式 |
| B模式 | 设计文件鉴定 | 监督检验(含型式试验项目) | 附件C范围内的大型游乐设施 | 设计文件鉴定报告； 监督检验报告(含型式试验)(注：7-1) | 现场安装模式 |
| C模式 | 监督检验(含设计文件变更鉴定、型式试验项目) | 满足B模式的适用条件，并且有设计或制造变更的大型游乐设施，变更部分的零部件变动不超过5个 | 监督检验报告(含设计文件鉴定、型式试验)(注：7-2) | 现场安装并有变更模式 |
| D模式 | 型式试验(含设计文件鉴定) | 监督检验 | 在厂内进行型式试验的大型游乐设施 | 型式试验报告(含设计文件鉴定)(注：7-3)； 监督检验报告 | 制造单位厂内安装模式 |

注7-1：型式试验报告(含设计文件鉴定)同时具有设计文件鉴定报告和型式试验报告效力。

注7-2：监督检验报告(含型式试验)同时具有型式试验报告和监督检验报告效力。

### 注7-3：监督检验报告(含设计文件变更鉴定、型式试验) 同时具有设计文件鉴定报告、型式试验报告和监督检验报告效力。

### 7.1.2  检验要求

#### 7.1.2.1  一般要求

从事大型游乐设施检验的检验机构(以下统称检验机构)，应当按照《特种设备检验机构核准规则》的要求，取得相应资质后方可开展相应的检验工作。

对于B、C、D模式中不同检验环节合并进行的情况，应当由同时具有所合并检验环节资质的检验机构承担。

#### 7.1.2.2  人员

从事大型游乐设施检验、检测的人员，应当按照特种设备检验人员考核规则取得相应资格。

#### 7.1.2.3  职责

(1)在核准的范围内开展检验工作；

(2)检验机构及其检验人员对检验、检测结果和鉴定结论负责；

(3)检验机构和检验人员应当保守受检单位的技术和商业秘密。

#### 7.1.2.4  仪器

检验机构应当具有与检验工作相适应的检验仪器和设备，属于法定计量检定范畴的，应当经检定合格，且在有效期内。

#### 7.1.2.5  作业指导书

检验机构应当根据本规程制定相应的作业指导书和统一的原始记录表格，并且在本单位正式发布实施；检验人员实施检验过程中，如发现异常或特殊情况，经请示检验机构同意，检验人员可按照国家有关标准对检验项目作符合实际情况的调整。

#### 7.1.2.6  检验记录

(1)现场检验原始记录(以下简称检验记录)应当方便现场操作，可采取纸质记录或电子记录形式；

(2)检验记录中有测试数据的定量项目，应当填写实际测试数据；无量值要求的定性项目，用文字描述检验结果；需要列表或者附图的，另列表或者附图；

(3)检验记录应当具有可追溯性；

(4)检验记录应当有检验人员及校核人员的签字和日期。

#### 7.1.2.7  检验报告

(1)完成检验工作后，检验机构应当在规定的时间内，根据原始记录中的数据和结果，出具检验报告；检验报告的结论页必须有检验、审核、批准人员的签字和检验机构的检验专用章(或公章)；

(2)检验报告中有测试数据要求的项目，应当填写实测或统计、计算处理后的数据；无测试数据要求但有需要说明或有特殊情况的项目，可简要说明。

### 7.1.3  受检单位的责任及义务

(1)受检单位对所提供的相关技术资料、质量证明文件和自检结果的完整性、真实性、正确性、符合性及可追溯性负责；

(2)受检单位应当设专人配合检验机构开展检验，及时提供相关检验资料，为检验工作提供必要的条件。

### 7.1.4  现场检验条件

型式试验、监督检验和定期检验时，受检设备工作场所的温度、湿度等环境条件和供电系统等条件应当符合相关国家和行业标准要求；检验现场无影响试验和检验的物品、设施。

### 7.1.5  安全防护要求

(1)受检单位应当确保检验现场的安全防护措施与设施符合要求，并到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护；

(2)检验人员在检验现场，应当识别现场危险源，认真执行本检验机构的职业健康安全管理要求，及运营使用单位有关动火、用电、高空作业、安全防护、安全监护等规定，配备和穿戴检验必需的个体防护用品，确保检验工作安全；

(3)不具备检验条件或者继续检验可能造成人身安全和健康损害时，检验人员应当中止检验工作，并且向受检单位书面说明原因。

### 7.1.6  检验方法

大型游乐设施常用的检验方法，包括资料审查、实物检查(如宏观检查、测量、检测、试验)、现场监督、远程监督(如远程视频、数据监测)等。

### 7.1.7  资料归档

检验工作完成后，检验机构应当将相关的见证资料汇总存档，并且长期保存。

### 7.1.8  结果异议处理

受检单位对检验结论有异议时，应当在接到检验报告或者检验意见书后15个工作日内书面向检验机构提出申诉意见。

### 7.1.9  信息报告

检验机构应当按照特种设备信息化管理要求，及时汇总、统计、上报有关检验信息。

## 7.2  设计文件鉴定

### 7.2.1  设计文件鉴定含义

本规程所称的大型游乐设施设计文件鉴定，是指在大型游乐设施制造单位设计完成的基础上，由经核准的设计文件鉴定机构根据本规程的规定，对制造单位提交的设计文件是否满足本规程相关要求进行的符合性审查。

### 7.2.2  适用范围

在中华人民共和国境内使用的大型游乐设施，符合下列情况之一的，应当进行设计文件鉴定：

(1)新制造或者改造首台(套)的；

(2)首次进入中国境内的；

(3)超出设计文件鉴定证书覆盖范围的。

### 7.2.3  申请单位责任与义务

申请设计文件鉴定的单位(境内是指该大型游乐设施的制造单位，境外是指制造单位或其授权的中国境内具有独立法人资格的单位，以下统称为申请单位)的责任与义务如下：

(1)设计工作应当全部完成，设计文件应当齐全完整、正确，并且符合法规及相关国家和行业标准要求；

(2)对大型游乐设施的设计质量及安全性能负责；

(3)设计工作由多家单位承担时，申请单位应当对各部分设计文件进行有效整合，整合后的设计文件应当经过申请单位技术负责人批准。

### 7.2.4  设计文件鉴定程序

设计文件鉴定程序包括申请与受理、开展鉴定工作、签封存档、出具报告和证书、信息公布。

#### 7.2.4.1  申请与受理

(1)申请单位申请设计文件鉴定前，应当自查其设计文件符合本规程的规定，并且经过申请单位技术负责人批准；

(2)申请单位向鉴定机构提出设计文件鉴定申请时，应当提交大型游乐设施设计完成声明文件和设计文件鉴定申请表；

(3)申请单位若选择C模式，应向同时具有设计文件鉴定、型式试验、监督检验资质的鉴定机构提出申请；若选择D模式，应向同时具有设计文件鉴定资质和型式试验资质的鉴定机构提出申请；

(4)申请单位若选择C、D模式，应当向同时提交与设计文件鉴定一并进行的其他检验环节所需的申请资料；

(5)鉴定机构收到申请资料后，应当在10个工作日内，向申请单位发出是否受理决定；接受申请的，应当与申请单位约定鉴定的时间和工作；不同意受理的，应当向申请单位书面说明原因。

#### 7.2.4.2  开展鉴定工作

(1)申请单位应当按照约定的时间和地点，提交设计文件，并且委派设计技术人员配合设计文件鉴定工作；

(2)鉴定组应当按照《大型游乐设施设计文件鉴定项目和要求》(见附件D)开展鉴定工作。鉴定机构可根据实际情况，要求申请单位补充相关设计资料；

(3)鉴定工作结束后应当出具检验意见书(附件E)，并经申请单位项目负责人签字确认。

#### 7.2.4.3  鉴定结论判定

鉴定的结论，分为“通过”“不通过”两种。鉴定项目全部符合要求的为“通过”，否则为“不通过”。

(1)鉴定机构应当现场出具鉴定意见书(附件E)，给出现场鉴定结论；

(2)鉴定意见书中的结论为“不通过”的，申请单位根据鉴定意见书中的意见进行整改，整改时间不超过6个月；

(3)申请单位按期完成整改后，应当进行复审确认。复审确认通过后，鉴定结论为“通过”，否则为“不通过”。

#### 7.2.4.4  出具报告和证书

鉴定结论为“通过”的，鉴定机构应当在该检验环节完成后10个工作日内出具《大型游乐设施设计文件鉴定报告》(以下简称鉴定报告)和《大型游乐设施设计文件鉴定证书》(以下简称鉴定证书，见附件F)(与其他检验环节合并的可适当延长)。申请单位逾期未完成整改、未提交书面资料或者复审未通过的，鉴定机构出具鉴定结论为“不通过”的鉴定报告。

#### 7.2.4.5  资料归档

(1)通过鉴定的设计文件应当由鉴定人员签封，申请单位应当长期妥善保管签封文件；

(2)鉴定机构应当将鉴定报告、鉴定记录、鉴定意见书等资料建档留存，并妥善保管。

### 7.2.5  报告和证书的保持、变更与注销

#### 7.2.5.1  报告和证书的保持

鉴定报告仅对所鉴定的设计文件有效。

鉴定证书对同时满足以下条件的设计文件有效：

(1)主要技术参数相同或者可覆盖参数变小的，见《设计文件鉴定覆盖参数表》(附件G)；

(2)主要结构型式、安全保护装置、控制系统、驱动方式、使用方式(固定式或移动式)、乘载系统相同的。

#### 7.2.5.2  报告和证书的变更

7.2.5.2.1  设计变更

影响产品整体结构或者降低安全性的设计变更，申请单位应当将变更的设计文件提交鉴定机构，鉴定机构对其进行设计文件鉴定，出具设计文件鉴定报告和设计文件鉴定证书。

7.2.5.2.2  制造单位变更

制造单位名称或者制造地址发生变更时，申请单位应当及时持相应的证明资料向原设计文件鉴定机构提出变更申请，经确认后在原鉴定报告的“变更情况页”上注明变更内容，原鉴定证书的“变更情况栏”上注明变更信息，并加盖鉴定机构鉴定专用章。

#### 7.2.5.3  报告和证书的注销

鉴定机构发现申请单位存在下列情况之一的，应当及时注销其鉴定报告和鉴定证书，并且公布相关信息：

(1)申请单位自行申请注销的；

(2)提供虚假鉴定资料的；

(3)伪造、涂改鉴定报告、鉴定证书的；

(4)出现设计缺陷引起事故的；

(5)其他违法、违规行为的。

## 7.3  型式试验

### 7.3.1  型式试验含义

本规程所称的大型游乐设施型式试验，是指在制造单位完成产品全面试验验证并自检合格的基础上，由经核准的型式试验机构根据本规程的规定，对样机是否满足本规程的要求而进行的审查、检查、试验，以验证其安全性能所进行的活动。

### 7.3.2  适用范围

大型游乐设施凡属下列情况之一的，应当进行型式试验：

(1)境内制造的首台套大型游乐设施的；

(2)境外制造在境内首次投入使用的。

### 7.3.3  型式试验场所

大型游乐设施型式试验应当在制造单位或型式试验机构试验场地内进行；附件C涵盖的大型游乐设施可以在使用现场进行型式试验。

### 7.3.4  受检单位责任与义务

申请型式试验的单位(境内是指该大型游乐设施的制造单位，境外是指制造单位授权的中国境内具有独立法人资格的单位，以下统称为受检单位)的责任与义务如下：

(1)对设计文件的正确性负责；

(2)对型式试验样机及提供的相关资料的真实性负责；

(3)对型式试验样机进行全面试验验证并自检合格，以确定其安全性能符合本规程和设计要求；

(4)对型式试验样机所选用安全保护装置、零部件的功能、性能、适用范围与整机的匹配性负责；

(5)提供试验场地、试验载荷等试验条件，并且对试验现场的安全负责；

(6)委派相关专业人员在试验现场配合试验工作，参加试验的特种设备作业人员，应当符合有关特种设备作业人员的规定。

### 7.3.5  型式试验程序

型式试验的程序，包括申请与受理、资料审查、检查和样机试验、结论判定、出具报告与证书、信息发布和资料归档。

#### 7.3.5.1  申请与受理

申请单位向型式试验机构提出大型游乐设施型式试验申请，应当提交以下资料：

(1)制造许可证；

(2)样机的设计文件鉴定报告和鉴定证书(C或D模式不用提交设计文件鉴定报告和鉴定证书)；

(3)样机与设计文件一致或变更的书面声明；

(4)已经按照规定办理的施工告知(现场试验时)。

型式试验与其他检验环节合并进行时，上述资料应在该检验环节申请时一并提交。

型式试验机构接到型式试验的申请资料后，应当在10个工作日内，向申请单位发出是否接受的书面决定。同意接受的，型式试验机构应当与制造单位约定进行型式试验的时间和地点，成立检验组；不同意接受申请的，型式试验机构应当向制造单位书面说明原因。

#### 7.3.5.2  检查和试验

(1)型式试验机构应当按照《大型游乐设施型式试验项目与要求》(见附件H)开展检查和试验工作；

(2)现场型式试验工作结束后应当出具检验意见书(见附件E)，并经申请单位项目负责人签字确认。

#### 7.3.5.3  试验结论判定

型式试验结果应当按照以下要求判定：

(1)全部项目符合本规程要求的，判定为型式试验合格；

(2)型式试验出现不合格项目时，型式试验人员应当在型式试验工作结束后或中止检验时，出具大型游乐设施型式试验意见书(附件E)，告知申请单位型式试验后的现场意见和结论；受检单位应当在6个月内完成整改，并且由型式试验机构进行资料或者现场验证，整改项目全部符合要求的判定为型式试验合格；如果整改后仍出现不合格项目或者超过6个月未完成整改的，判定为型式试验不合格。

#### 7.3.5.4  出具报告与证书

型式试验结论为“合格”的，型式试验机构应当在该检验环节完成后10个工作日内出具特种设备型式试验报告和《特种设备型式试验证书》(附件J) (与其他检验环节合并的可适当延长)；有附加条件限制的，在其出具的型式试验报告和型式试验证书中应当注明对产品附加限制的具体内容。

型式试验机构应当在出具型式试验报告和证书后 20 个工作日内，将报告和证书上传至特种设备型式试验公示平台。

#### 7.3.5.5  资料归档

型式试验结束后，型式试验机构对以下相关资料应当归档保存：

(1)型式试验记录和报告；

(2)《大型游乐设施型式试验意见书》及整改反馈资料(如有)。

### 7.3.6  报告和证书的保持、变更与注销

#### 7.3.6.1  报告和证书的保持

型式试验报告仅对所试验的样机有效。

型式试验证书对同时满足以下条件的设备有效：

(1)主要技术参数相同或者可覆盖参数变小的，参数见《型式试验覆盖参数表》(附件K)；

(2)主要结构型式、安全保护装置、控制系统、驱动方式、使用方式、乘载系统相同的。

#### 7.3.6.2  报告和证书的变更

(1)境内制造单位或者境外制造单位(含代理机构)名称发生变更时，申请单位应当及时持企业注册登记变更的相应资料向原型式试验机构提出变更申请，经型式试验机构核验并确认后，在原型式试验报告的“变更情况页”上注明变更内容，原型式试验证书的“变更情况栏”上注明变更信息，并加盖型式试验机构试验专用章；

(2)大型游乐设施发生影响产品整体结构或降低安全性的设计变更，则应当先进行设计文件变更鉴定，型式试验机构根据变更的具体内容确定相应的型式试验项目，开展型式试验；型式试验机构在型式试验证书的“变更情况页”上注明变更情况，并加盖型式试验机构试验专用章。

#### 7.3.6.3  报告和证书的注销

型式试验机构发现制造单位存在下列情况之一的，型式试验机构应当注销其型式试验报告和型式试验证书，并且公布相关信息：

(1)制造单位自行申请注销的；

(2)提供虚假资料和样机以及设计验证试验结果的；

(3)伪造或涂改型式试验报告、型式试验证书的；

(4)因制造原因造成乘客死亡事故的。

## 7.4  监督检验

### 7.4.1  监督检验含义

本规程所称的大型游乐设施监督检验(以下简称监检)，是指大型游乐设施在安装、改造、重大修理(以下简称施工)单位自检合格的基础上，由经核准的检验机构，根据本规程规定，对大型游乐设施施工过程进行的强制性、验证性检验。

### 7.4.2  适用范围

(1)安装(包括新装、移装)、改造、重大修理(以下统称施工)的大型游乐设施；

(2)遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者由于设备原因发生事故重新投入使用前的大型游乐设施。

### 7.4.3  受检单位的责任和义务

(1)游乐设施的首次安装必须由制造单位或其通过合同委托有相应资质的单位进行；制造单位((非施工单位)需对整机施工质量进行验收，确认是否满足设计制造质量要求；

(2)施工单位和制造单位(非施工单位)应当设专人配合检验机构开展监检工作，及时提供相关资料，为监检工作提供必要的条件。

### 7.4.4  监检项目分类

监检项目分为I、II两类，具体要求如下：

(1)Ⅰ类监检项目，监检人员按照监检项目和要求进行确认，判断是否符合其相应要求，未经监检确认或者监检确认不合格，不得转入下道工序；

(2)Ⅱ类监检项目，监检人员按照监检项目和要求进行确认，判断是否符合其相应要求。

### 7.4.5  监督检验程序

大型游乐设施监督检验基本程序，包括申请与受理、现场检验、检验结果处理、结论判定、出具监检报告证书及资料归档。

#### 7.4.5.1  申请与受理

游乐设施施工单位向检验机构申请监督检验时，应当提交以下资料：

(1)大型游乐设施监督检验申请表；

(2)特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等许可证明；

(3)设计文件鉴定报告和型式试验证明(B模式不需要型式试验证明，C模式不需要设计文件变更报告和型式试验证明) ；

(4)特种设备安装改造修理告知书；

(5)施工合同和施工方案。

对于B或C模式，上述资料应在对应检验环节申请时一并提交。

检验机构收到监督检验申请和资料后，应当在5个工作日内给出接受和不予接受的检验申请反馈单。

#### 7.4.5.2  现场检验

(1)检验机构应当按照《大型游乐设施监督检验与定期检验项目和要求》(附件L)开展检验工作；

(2)检验后应当出具监检意见书(附件E)，并经施工单位现场负责人签字确认；

(3)监检意见书应当及时报送直辖市或者设区的市级市场监督管理部门。

#### 7.4.5.3  检验结论判定

(1)监督检验所有检验项目全部合格，检验结论为“合格”；

(2)监督检验有不合格项，其中重点项目(※项)有不合格的或非重点项不合格超过3项，并且不可整改的，检验结论为“不合格”；

(3)监督检验有不合格项，受检单位按照意见书中要求的期限(整改期限不超过2个月)进行整改或采取了相应的安全措施并在整改情况报告上签署监护使用的意见。经过检验人员确认，重点项目全部合格，非重点项不合格不超过3项(含3项) 且全部采取了相应的安全措施，检验结论为“合格”，否则检验结论为“不合格”；逾期未整改的，检验结论为“不合格”；

(4)对判定“不合格”的大型游乐设施，施工单位整改后，可以申请复检。

#### 7.4.5.4  出具报告和证书

施工监检工作结束后，综合检验结论判定为合格的，检验人员在检验结束10个工作日内出具大型游乐设施监督检验报告和大型游乐设施监督检验证书(与其他检验环节合并的可适当延长)；综合检验结论判定为不合格或者复检不合格的，检验人员在检验结束5个工作日内出具大型游乐设施监督检验报告，并且及时报送使用地市场监督管理部门。

#### 7.4.5.5  资料归档

施工监检工作完成后，检验机构应当将以下资料汇总存档并保存：

(1) 产品质量合格证明(含产品数据表)；

(2)监检记录；

(3)监检证书和监检报告；

(4)I类监检类别项目的相关工作见证资料(产品技术文件等原始资料除外)；

(5)监检意见书。

## 7.5  定期检验

### 7.5.1  定期检验含义及周期

(1)本规程所称的定期检验，是指在大型游乐设施运营使用单位进行经常性维护保养和自行检查合格的基础上，由经核准的检验机构，根据本规程规定，对纳入使用登记的在用大型游乐设施按照一定的周期进行的检验；

(2)赛车类、小火车类游乐设施定期检验周期为2年，其他类游乐设施定期检验周期为1年；定期检验日期以监督检验、停用后重新检验的检验合格日期为基准计算，下次检验日期为上次检验合格日期的当月；

(3)对于满足自检相关的质量管理体系和自检能力要求的运营使用单位，可向市场监管总局提出评估申请，市场监管总局委托检验机构评估合格后，运营使用单位在日常自检过程中已进行(如无损探伤、载荷试验、拆检零件测试等)安全技术规范要求的定期检验项目，检验机构认可运营使用单位的自检结果，检验机构主要进行资料审查，以及辅以必要的现场试验见证，如安全装置宏观检查、实际操作与运行、应急救援演练等，由检验机构出具定期检验报告。

### 7.5.2  适用范围

(1)纳入使用登记的在用大型游乐设施；

(2)超期未检的、在用的正接受市场监督管理部门立案处理(除事故外)的大型游乐设施，经市场监督管理部门书面同意后按本规程实施定期检验。

### 7.5.3  受检单位的责任和义务

(1)申请定期检验的运营使用单位(简称受检单位)应当对大型游乐设施的维护保养质量和使用安全负责；

(2)检验前，受检单位应当按照本规程和安装及使用维护保养说明书的规定进行维护保养和自检，并作出记录，记录应当经受检单位安全管理人员签署意见；

(3)运营使用单位应当设专人配合检验机构开展定期检验工作，及时提供相关资料，为检验人员的工作提供必要的条件，并协助检验工作，负责现场安全监护。

### 7.5.4  定期检验程序

大型游乐设施定期检验基本程序，包括申请和受理、现场检验、检验结果处理、结论判定、出具检验报告和资料归档。

#### 7.5.4.1  申请与受理

(1)在大型游乐设施检验合格有效期届满前1个月，受检单位应当向检验机构申请定期检验，提交《大型游乐设施定期检验申请表》(以下简称定期检验申请表)；

(2)检验机构收到定期检验申请后，应当在5个工作日内给出接受和不予接受的通知，不予接受的应当书面告知受检单位理由。

#### 7.5.4.2  现场检验

7.5.4.2.1  受检单位准备工作

(1)提交上一周期的检验报告及使用登记证，上次检验周期内的维护保养、修理(如有)和自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料；

(2)提交主要受力部件和重要焊缝的无损检测自检报告；

(3)需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护装置，按照要求进行拆卸；

(4)需要进行载荷试验的，配备满足检验所需的载荷。

7.5.4.2.2  检验项目与要求

定期检验应当按照《大型游乐设施监督检验与定期检验项目和要求》(见附件L)执行。

7.5.4.2.3  检验结果处理

(1)现场检验工作结束，检验人员应当当场向运营使用单位出具检验意见书(附件E)，并且由运营使用单位有关人员签字；

(2)检验意见书有效期不超过15天，整改时限不超过15天且不超过上一检验周期有效期；

(3)检验结论综合判定为“不合格”或者“复检不合格”的，应当及时报送直辖市或者设区的市级市场监督管理部门。

#### 7.5.4.3  检验结论判定

(1)定期检验所有检验项目全部合格，检验结论为“合格”；

(2)定期检验有不合格项，其中重点项目(※项)有不合格的或非重点项不合格超过3项，并且无法整改的，检验结论为“不合格”；

(3)定期检验有不合格项，受检单位按照意见书中要求的期限(整改期限不超过15个工作日，且不得超过上次安全检验合格的有效期)进行整改或采取了相应的安全措施并在整改情况报告上签署监护使用的意见。经过检验人员确认，重点项目全部合格，非重点项不合格不超过3项(含3项) 且全部采取了相应的安全措施，检验结论为“合格”，否则检验结论为“不合格”；逾期未整改的，检验结论为“不合格”；

(4)对判定“不合格”的大型游乐设施，使用单位或施工单位整改后，可以申请复检。

#### 7.5.4.4  出具报告和标志

检验机构应当在检验工作完成后10个工作日内，出具大型游乐设施定期检验报告及特种设备使用标志。下次检验日期精确到年月。

#### 7.5.4.5  资料归档

检验工作完成后，检验机构应当将以下资料汇总存档：

(1)检验记录和报告；

(2)检验意见书；

(3)整改见证材料(如有)。

# 8  专项要求

## 8.1  通用要求

水上游乐设施、滑索、蹦极、滑道、车辆类游乐设施和系留式观光气球应当符合本规程的相关规定，并且执行本章的专项要求。

## 8.2  水上游乐设施

### 8.2.1  基本要求

(1)经常和水接触的零部件应采用防锈材料或采取防锈措施，不应有严重锈蚀或者腐蚀；

(2)水上游乐设施、游乐区域应当按照有关规定设置安全告示牌、安全警示标志，水滑梯应在滑梯明显处设置下滑方式标牌；

(3)水循环系统的水池回水口至少应当设置两套独立、固定、非专业人员不可以移动的安全格栅，格栅间隙须小于8mm，间隙流速小于0.2m/s，且避免设置在游客活动水域；若因无法避让设置在游客可触及的池壁时，安全格栅应当设置成球冠形状，格栅间隙应当确保游客的手指等不易进入，并且在回水口格栅上部水线以上位置设置“危险、切勿靠近”等安全警示标志；

(4)水上游乐区域供乘员通行的地面应采取防滑措施；

(5)水上游乐设施应当有充足的照明；

(6)水上游乐园区应当配备足够的救生员及相应的救生设备或器具；

(7)游乐区域入口处应设置淋浴消毒装置和浸脚消毒池；

(8)有落水危险的船只或漂流筏应当设扶手，并为乘客配备救生衣，但禁止设安全带。

### 8.2.2  水滑梯

(1)水滑梯滑道应当采用玻璃钢或不锈钢等类似性能材料；

(2)水滑梯应当有足够的强度和刚度；

(3)滑道表面应连续、光滑，不应有尖角、棱角、裂纹、非正常的孔洞、缝隙和变形等缺陷，接口处有过渡圆角；沿滑行方向不应当有逆向阶差，顺向阶差应当不大于2㎜，接缝处不允许漏水；

(4)身体滑梯用于供水、特殊效果等用途时的孔洞、当乘员有可能触及时，缝隙的直径和宽度应不大于8mm，且要倒圆，倒圆半径应不小于3mm；

(5)乘员或滑行工具不应当超出滑道护板的边缘，在敞开式滑梯内滑行摆动和转弯处，滑梯外侧(内侧)应当设置护板，护板高度应能防止乘员从侧面滑出；

(6)成人池长沿滑行方向应不小于10m，儿童池长沿滑行方向应当不小于4m，借助于载体滑行的池长也应适当加长；

(7)滑梯结束端应有足够长度让乘员安全停止滑行；

(8)相邻水滑道侧边之间的距离应不小于1.0m；多滑梯其相邻滑道中心线距离应当不小于900mm；单或多滑梯边缘距护板或护栏不得小于500mm；对高度不同的组合滑梯，其组合处滑道中心线的垂直距离不得小于1400mm；

(9)靠池壁一侧的身体滑梯、皮筏滑梯的侧边(靠池壁)到池侧壁水平距离分别应不小于1.2m和1.5m；

(10)水滑梯末端滑落点距溅落区水面的高度应不大于200mm，儿童滑梯末端滑落点距水面的高度应不大于50mm；上抛入水的滑梯末端距水池水面高度不大于1200mm，距靠溅落一侧池壁应不小于500mm，上抛角度不大于30°；

(11)身体滑梯入口处应当设置离滑道面高度为0.8～1.1m的横杆，以防止乘员站立进入滑道；

(12)滑行工具选型应与滑梯型式匹配，扶手应牢固可靠，滑行工具采用充气方式时应当无漏气现象；

(13)滑行过程中，乘员不应出现被抛出、坠落、翻滚、弹跳、腾空、碰撞、划伤、灼伤、滞留、挤夹等状况；

(14)水滑道周围应有适当的净空区域，净空区域内不应当放置固定物体和结构，不可避免的物体应放置在延伸的净空区域的范围之内，并设置表面光滑、形状规则、边缘圆角半径应不小于100mm的防护装置；

(15)为防止乘员之间相互碰撞等危险，出发平台、结束端的服务员应当配置适宜的联络与沟通工具，合理设定前后乘员(滑行工具)之间的间隔，保证乘客之间具有足够的安全距离；

(16)润滑水流量应调节适当，满足润滑和适当的滑行速度；

(17)对于封闭式滑梯，乘客滑行过程中，如可能发生意外停滞在滑梯内时，应设有紧急疏散口。

### 8.2.3  游乐池

(1)水滑梯溅落区与游乐池应当分别设置，不应当混用，若水域相连时应当设置隔离装置；

(2)游乐池壁及池底应当不渗水，所有棱角及底角应当为圆形，池壁应当平整，池底应当防滑；预埋件不应当露出池底，对露出的应当采取保护措施；

(3)水滑梯溅落区水深一般为0.8 m～0.9m；儿童滑梯溅落区水深应为0.3m～0.6m；特殊形式滑梯溅落区水深一般为0.9m～4m；碰碰船水池水深应不大于1.5m；池壁周围和池内水深变化地点，应当有醒目的水深标志；

(4)游乐池必须设置相应能力的池水过滤、净化及消毒设备。

### 8.2.4  峡谷漂流

(1)峡谷漂流的泵站等蓄水深度较深及供排水、供电等区域，应当与游客活动区域有效隔离；在设备运行区域可能触碰的电气设备及电线电缆，应当设有效的防护措施；泵站等蓄水深度较深的位置，应与运行水道有效隔离。水泵进出水口应设置间隔不超过100mm的防护栅栏；

(2)漂流设施的水量应保持在设计要求范围之内；峡谷漂流水道的水深应不大于1.2m；筏体不应有碰刮水槽底部或水底装置等现象；在站台附近的水道内壁明显处，应设有水位刻度尺；

(3)漂流水道设计坡度应合理，转弯半径应适宜；漂流水道内壁应光滑平顺，不应有尖角、突变等影响漂流筏运行或乘客安全的缺陷；水道上方和两侧不应有影响乘客人身安全的凸起和障碍；水道底部造浪装置等的固定应可靠；水道设计应考虑温度变化时对水道结构的影响；水循环系统设计应合理；

(4)漂流筏的筏体应结实耐用，腔体内宜采用致密性发泡材料填充；筏体上应设置扶手；筏胎采用充气胎时，应无明显漏气现象；充气胎应在正常工况和异常局部破损情况下不致漂流筏倾覆，充气胎内腔为气室时，气室数量应不少于6个，或采用致密性发泡材料气胎芯部结构；漂流筏踏脚平面和出入口应设有防滑措施；

(5)漂流筏的运行速度应适中，筏体运行时与水道间应无影响人员乘坐安全的过度冲击碰撞；筏体运行速度在进入提升、进站等处应与提升、停船装置相匹配；筏体在漂流过程中不应有倾覆、相碰撞的可能；

(6)峡谷漂流的电气控制系统应当符合本规程的规定，发船间隔应设自动控制功能。

### 8.2.5  碰碰船

(1)船体在构造上应当有足够的稳定性，船体不得渗漏；

(2)船体应当有承受碰撞的保护装置，船的吊环装置应当安全可靠；

(3)无动力船的操纵杆，脚踏曲柄回转应当轻便灵活，不允许有卡滞现象；其回转力、方向操纵灵活、可靠；

(4)船上应当设安全扶手，座席位置应当牢固；扶手应采取防锈措施；

(5)碰碰船应当为乘客配备救生衣；

(6)按实际工况在船体内加入额定载荷，碰碰船船沿至水面距离不得小于300mm；

(7)在船的一侧加入额定载荷而不会倾翻；

(8)碰撞试验：两碰碰船全速运行相撞后不会倾翻；

(9)碰碰船最大行驶速度应当小于10km/h；

(10)碰碰船浮圈的充气压力不大于0.3MPa；

(11)碰碰船所选发动机应当易于起动和运转可靠，并安装牢固，安装处应当具有足够刚性；

(12)碰碰船水池水深应当不大于1.5m；

(13)螺旋桨轴线至船舶空载水线面的距离应当大于0.7d(d为螺旋桨直径)；

(14)机动船的动力部分和传动装置，应当采用遮挡物与乘客严格分开；

(15)碰碰船、峡谷漂流等船只，必须在限制的水域内行驶，不得混杂在一起。

## 8.3  滑索

8.3.1 设计要求

(1)滑索在设计时应考虑任何可预见情况下的救援预案和救援装置，应配备可达到滑索运行末端的有效救援装置；

(2)滑索设计时应考虑最大侧向风载荷情况下与周边障碍物安全距离的要求。

8.3.2  钢丝绳

(1)承载索应当采用线接触或面接触镀锌或不锈钢钢丝绳，并且直径应当不小于12mm。牵引索采用线接触、纤维芯钢丝绳，并且直径应当不小于6mm；

(2)承载索应为整根钢丝绳制作，不允许有中间接头；

(3)承载索钢丝绳应尽量采用双索型式，各承载索受力应均匀。采用单索型式的，应增加对钢丝绳的日常检查要求；

(4)承载索和牵引索应有张力调节装置或张力调整措施，承载索在出发站和到达站的固定端应采取有效的防松措施并设置二次保护；

(5)新安装的钢丝绳应有质量合格证明文件，安装前应对钢丝绳进行宏观检查；

(6)更换的钢丝绳应与原安装的钢丝绳同类型、同规格。如采用不同的钢丝绳，应确保更换的钢丝绳的各项性能不低于原钢丝绳；

(7)使用过程中应每天对钢丝绳进行宏观检查，以便及时发现钢丝绳的损坏情况。若宏观检查发现问题时，应对钢丝绳进行全面检查和无损检测，检测不合格的钢丝绳不应继续使用；

(8)若钢丝绳遭遇雷击或异物撞击等原因导致钢丝绳遭受猛烈拉伸情况时，应立即对钢丝绳进行全面检查和无损检测，检测不合格的钢丝绳不应继续使用。

8.3.3  滑行装备

(1)滑车的滑轮轴、吊挂金属结构的焊缝应进行100％磁粉或渗透探伤，滑轮轴直径大于20mm时还应进行100％的超声波探伤；

(2)滑车滑轮轮缘的形状和深度应防止钢丝绳脱槽；

(3)滑车的滑轮轴与载人装备的吊挂部分应有二次保护；

(4)滑车和载人装备在出厂前应按设计要求进行载荷试验，并提供测试报告或证明；

(5)载人装备应配置乘客不能自行打开的全身式乘客束缚装置，确保游客发生身体倒转时不会脱出束缚装置。若乘客束缚装置为多条安全带组合结构的，则所有安全带均不能由乘客自行打开；

(6)吊挂部分的锁具卡扣应当为闭锁结构，单一吊点处应当反向成对使用；

(7)吊挂扁带的连接方式应当安全可靠，采用缝合连接的，其缝合长度应不低于其宽度的2倍；

(8)动力牵引滑索和往复式滑索的滑车应设置牵引索断索保护装置。

8.3.4  制动装置和缓冲垫

(1)每条滑索应设置不少于两套独立的自动制动装置，制动装置应使乘客平稳、安全地抵达到达站；

(2)滑车到达缓冲垫时的运行速度应小于1m/s。滑车进入到达站后应采取措施避免反向回弹超出站台范围；

(3)制动装置应能有效衰减减速对乘客造成的冲击，一套装置失效后也不应对乘客造成意外伤害；

(4)无动力牵引滑索的到达站应设置缓冲垫，缓冲垫的固定方式应可靠，其型式应能切实起到缓冲保护作用，缓冲垫宜采用软性泡沫塑料填充，尺寸应不小于2m(高)×2m(宽)，厚度应不小于400 mm。动力牵引滑索的到达站应设置与运行工况相适应的缓冲防护装置。

8.3.5  回收装置

(1)回收装置应设有限位装置并操作简单、性能可靠；

(2)回收装置应设置防止绳索从滑轮上脱落的装置和防止绳索打折或缠绕的装置；

(3)电动回收装置应设防过卷装置；

(4)回收装置应设置与乘客滑行区域隔离的拦挡物，防止游客意外闯入回收装置区域。

8.3.6  出发站和到达站

(1)出发站和到达站的塔架和楼梯的设置应便于乘客的集散；

(2)出发站应当有足够的空间并分设等待区和出发区，等待区与滑索设备应当有足够的安全距离或设置可靠拦挡物；

(3)出发站等待区应设立安全标志和乘客须知，并在显著位置标识乘人进站动作的提示；

(4)出发站应设置两套独立的常闭式乘客放行装置；

(5)无动力牵引滑索的出发站应设置安全门，滑索不运营时，安全门应锁闭；

(6)无动力牵引滑索的站台出、入口处与相邻地面(或水面)高差大于2 m时应增设安全防护网，动力牵引滑索的出发站和到达站应有防止游客跌落站台的措施；

(7)出发站与到达站的高点均应设置风速计；

(8)到达站应当设置符合制动距离要求的停止区域，乘客应在停止区域内安全制停；

(9)出发站和到达站均应配备对讲机或专用电话等通讯器材；

(10)出发站和到达站的站台平面与承载索之间应保证足够的安全距离，应避免不同乘坐方式的滑行工具进出站时与站台平面发生碰撞风险。

8.3.7  安全防护装置及防护措施

(1)风速仪的报警信号应与放行装置联锁，风速超过8m/s时，放行装置不得开启；

(2)滑索到达站应当设有与放行装置联锁的控制装置；到达站确认乘客安全离开后，到达站操作人员操作控制按钮，出发站放行装置才能开启。滑索出发站应设有与放行装置联锁的控制装置，出发站操作人员确认后，放行装置才能开启；

(3)动力牵引滑索运行中超过设计速度或预定位置有可能发生危险时，应有限位控制和限速控制装置，控制装置应安全可靠；

(4)牵引索钢丝绳应设有断绳检测装置和防止牵引索断裂后造成滑车失速下滑的保护装置，保护装置应安全可靠；

(5)滑索应有任何可预见情况下的救援预案和救援装置，应配备可达到滑索运行末端的有效救援装置。

8.3.8  运营注意事项

(1)同一条滑索上应禁止两辆及以上滑车同时滑行；

(2)滑索停运时，应将滑车拆下或锁住；

(3)当遇到雨、雪、冰霜、雾等天气、承载索裹冰以及风速大于8 m/s的天气时，滑索应停止运行；

(4)运营使用单位应制定具有可操作性的应急救援措施并配备相应救援装备；

(5)运营使用单位应按使用维护说明书要求对其使用的滑索设备进行定期维护及安全检查；

(6)滑索运营时应配备满足设备安全运行必需的作业人员。出发站配备作业人员人数不得少于所运行的滑索道数，指导和监督游客按规定的姿势穿好或坐上乘座物，并对乘客束缚装置进行检查确认。到达站至少配备1名作业人员，协助游客离开乘座物；

(7)操作人员作业时应配备安全防护装置，防止意外坠落。

## 8.4  蹦极

### 8.4.1  蹦极平台

(1)蹦极平台应当设置隔离区，使弹跳者与其他无关人员隔离；

(2)高空蹦极平台的弹跳口应当设置拦挡物，并设置两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置，防止意外打开；平台台面应当有防滑措施；

(3)高空蹦极平台应当设置方便向下的观察区域(如观察窗)，操作人员应当视野开阔；

(4)高空蹦极平台上，应当有用于安全背带或安全带的固定装置，且用于安全带(或安全背带)的固定装置，冲击绳、回收绳和定滑轮等设备的悬挂(或固定)装置应当有足够的强度，固定牢固可靠；

(5)对于上回收设施，应当适合操作员的操作，回收绳与跳跃平台的水平距离不小于400mm。

### 8.4.2  弹性绳

(1)高空蹦极的弹性绳在弹跳者设计载荷范围下其最小伸长量应当不小于无载长度的2.5倍，对所有形式蹦极的弹性绳在最大动载荷下最大伸长量应当不超过无载长度的4倍；

(2)弹性绳应当配备产品合格证书及使用说明书，内容至少应当包括弹性绳的无载长度、使用载荷和拉伸率范围、断裂强度及断裂伸长率、使用次数、报废断丝比例、保管及存放要求、制造日期、有效期及保险绳的长度等；

(3)高空蹦极弹性绳上应当标注使用载荷，并且有明显标识；

(4)蹦极载荷应当严格控制在弹性绳使用载荷范围内，弹性绳应当有明确的维护保管及报废规定；

(5)弹性绳的端头连接应当合理、安全可靠，能够防止意外脱落、打开；

(6)高空蹦极弹性绳应当装有安全绳，其拉直长度应当等于弹性绳的有效拉伸量，高空蹦极安全绳拉直后应当保证跳跃者离水面或地面的最小距离不小于3m；安全绳的静载安全系数应当不小于10；

(7)高空蹦极提升钢丝绳最小直径应当不小于8mm；

(8)对于无座舱式弹射蹦极，采用锚固块固定的，在最大承载情况下，不得拉动锚固块。

### 8.4.3  其他重要零部件

(1)弹性绳、安全附件、跳跃设备、重要的轴(销轴)等主要受力部件和重要焊缝的动载安全系数应当不小于5，且静载安全系数不小于10；

(2)跳跃装备须具有合格证，背带、扁带和踝部绑带应当安全可靠，蹦极者穿戴的各种安全保护装置应当能根据蹦极者的体型进行适当调整，其安全系数应当不小于10；

(3)扁带连接应当安全可靠，采用缝纫结合的，其缝合长度应当大于宽度的2倍；

(4)安全附件应当有合格证，安全系数应当不小于10；

(5)弹性绳与跳跃装备连接的卡扣应当为闭锁结构；高空蹦极使用的弹性绳与人连接的卡扣应当反向成对使用；

(6)用于握持或下降的绳索最小直径应当不小于11mm；安全系数应当不小于10。

### 8.4.4  安全距离

弹跳运动区域、安全空间和弹跳总空间应当确保弹跳过程中弹跳者不会与其他物体碰撞。

#### 8.4.4.1  高空蹦极安全距离

(1)高空蹦极上部安全距离，反弹最高点与平台下缘竖向距离应当不小于跳跃高度的7%，并不小于2m；

(2)高空蹦极跳跃底部安全距离，高度不大于40m，竖向距离不小于3m，高度大于40m，竖向距离不小于4m；

(3)高空蹦极跳跃前向安全距离，高度不大于40m，向前跳跃距离不小于7.2m；高度大于40m，向前跳跃距离不小于10.2m；

(4)高空蹦极跳跃后向安全距离，高度不大于40m，向后跳跃距离不小于9.6m；高度大于40m，向后跳跃距离不小于12m；

(5)高空蹦极侧向安全距离，高度不大于40m，侧向跳跃距离不小于9.6m；高度大于40m，侧向跳跃距离不小于12m。

#### 8.4.4.2  弹射蹦极安全距离

(1)弹射蹦极上空不得有影响安全的障碍物；座舱向上的空间距离应当不小于塔架高度的2倍；

(2)弹射蹦极的座舱向前与向后的安全距离应当不小于10m。

#### 8.4.4.3  小型蹦极安全距离

塔架高度小于10m的弹射蹦极，摆动的安全距离应当不小于1.5m。

### 8.4.5  其他要求

(1)绑腰式蹦极和绑胸式蹦极的合成加速度应当不超过4.5g，绑腿式蹦极的合成加速度应当不超过3.5g；

(2)弹射蹦极左右侧卷扬机应当保证左右卷扬机上升和下降同步；两台应当设置高度一致的上升和下降限位装置，限位装置应当安全可靠；每台卷扬机应当有可靠的制动装置；

(3)接应点在陆地或固体表面上，应当设置面积不小于3㎡的缓冲垫；接应点在水上，应当有安全水域，防止其他船只、人员或者带有潜在危险的漂浮物、浸没物进入，接应船上应当设置面积不小于1.5㎡的防护垫；着陆区域应当与游客隔离，并且有保证弹跳者安全着陆的空间；

(4)位于弹跳平台、接应区、登录处等部位的工作人员应当配备互相联系的通讯设备；

(5)蹦极操作人员(包括教练员)应当经过专业培训考核，取得相关资格证书后方能上岗。高空蹦极和塔架高度不小于10m的弹射蹦极每台(套)设备使用时至少配备2名蹦极教练员。高空平台上操作人员应当有安全措施。

## 8.5  滑道

### 8.5.1  滑行道

(1)滑道转弯段曲率半径应不小于9m；

(2)非动力滑行道坡度应符合如下要求： 槽式滑道滑行道平均坡度不大于16%，管轨式滑道滑行道平均坡度不大于20%；任意区段最小坡度不小于2%；起始段20m内最大坡度不大于50%，其余无跳跃任意区段最大坡度：槽式滑道不大于20%，管轨式滑道不大于30%；

(3)电动滑行道无跳跃任意区段最大下行坡度不大于20%；滑车运行在上行坡度段时，任何情况下不应出现滑车逆行现象；

(4)跳跃段最大坡度不大于50%；跳跃段最长段长度不大于12m；

(5)槽式滑道滑车最高速度滑行时，车轮轨迹距滑道边缘距离不小于100mm。

### 8.5.2  滑车

(1)滑车最大滑行速度不大于40km/h；

(2)滑车编号应当清晰、醒目；

(3)滑车刹车装置应操作简便，应当有弹性复位装置；刹车手柄应当符合要求(拉向人体为刹车)；

(4)空载滑车置于下行滑道任意位置时应当无自行下滑现象(跳跃区段除外)；

(5)滑车在滑道任意位置停车后松开制动装置后应当能起动下滑(正常负载)；

(6)最大速度运行时，非跳跃段刹车距离≤8m、跳跃段刹车距离≤13m；

(7)滑道终端应设置制动装置，其有效制动长度应不小于8 m；电动滑道的有效制动长度应不小于10 m；

(8)滑车面板无破损及影响滑行的变形现象；防碰撞缓冲装置应当安装牢固，可靠。

### 8.5.3  提升系统

(1)客运索道提升滑车挂接装置应当挂接牢固；

(2)提升系统采用自动脱挂的提升设备时，滑车与牵引钢丝绳能安全、可靠的自动脱开，且应设置未脱索安全联锁保护装置，以保证在未正常脱挂的情况下，不会导致人员伤害和设备损坏；

(3)提升系统托索轮处应设置防跳绳装置，钢丝绳脱开托索轮后，牵引钢丝绳应能立即停止运转；

(4)地面提升系统应当设置与行人通道隔离的措施，驱动装置、迂回装置及张力调节装置应当设置有效防护设施，避免伤及人员；

(5)对于非乘人地面提升系统，滑车负25kg荷载应当正常运行；

(6)槽式滑道提升道最大坡度不大于50%；管轨式滑道提升道最大坡度不大于60%。

### 8.5.4  其他要求

(1)滑道的轨道及滑车两侧无障碍物距离应不小于500 mm，滑车坐板表面上方无障碍物距离应不小于1.4 m；

(2)滑行道任一轨道中心点前方的可视距离应不小于15 m，不足时应设置有效措施保证足够的通视距离；

(3)支承结构高度大于1 m时，滑道两侧应设置安全网，并设置维护救援走台；或在一侧设置安全网的情况下，另一侧设置带护栏的安全通道；或在滑道两侧均设置带护栏的安全通道。在单侧设置带护栏的安全通道时，其通道宜安装在弧线段外侧；

(4)上、下站间及线路安全员应当有可靠通讯联系。

## 8.6  车辆类游乐设施

### 8.6.1  赛车类游乐设施

(1)赛车转弯半径不大于3.5m；

(2)赛车爬坡度不小于7°；

(3)赛车的驱动和传动部分及车轮应当设有效的防护覆盖；

(4)车道要求平整坚实，不得有凹凸不平现象；

(5)允许超车行驶的道路，路面宽不小于5m，路面坡度不大于5%，道路转弯半径(内径)不小于5m；

(6)不允许超车行驶的道路，路面宽不小于3m，坡度不大于5%。道路转弯半径(内径)不小于5m；

(7)道路内不得有障碍物，并且不应当插入支线，道路两侧应当设置缓冲拦挡物， 拦挡物上端高于车辆防撞装置上端，拦挡物下端低于车辆防撞装置下端。

### 8.6.2  小火车

(1)路基必须填筑坚实、稳固；

(2)轨距不小于600mm的小火车路基顶宽应当不小于轨距的3倍；

(3)轨距不小于600mm的小火车道床顶宽应当超出轨枕不小于200mm。

### 8.6.3   碰碰车

(1)碰碰车车架四周应当设缓冲轮胎，缓冲轮胎应当突出车体和装饰不小于40mm；

(2)碰碰车乘客束缚装置应有效束缚，防止乘客头部碰撞方向盘或坚硬结构；

(3)碰碰车车场要求平整坚实，不得有凹凸不平；车场四周应当设置缓冲拦挡物，拦挡物上边缘高于车辆缓冲轮胎上边缘， 拦挡物下边缘低于车辆缓冲轮胎下边缘；

(4)车场面积不小于车辆数量×20 m2；

(5)上、下电极板之间的高度应当不低于2.7m；

(6)下极板平整，焊缝应当打磨平滑。钢板间未焊处缝隙不大于3mm；钢板厚度不小于4mm；

(7)上极板采用镀锌钢板厚度应当不小于0.5mm，采用钢板网厚度应当不小于2mm，并且安装牢固、平整；

(8)地板铺设正负极板馈电车场， 车场极板应当拼接紧密、平整，拼接处的高低差不大于2mm；

(9)车场要有可靠的防雨措施。

## 8.7  系留式观光气球

系留式观光气球的乘载人数应当不大于4人，升空高度应当不大于50米。

### 8.7.1  气囊

(1)气囊应当不少于2个，其材料应当选用轻质高强的织物薄膜复合材料，至少包含抗老化层、承力层、阻气层，使用温度范围不小于-35℃~60℃；

(2)在规定最大运营风速和载人状态下，气囊的安全系数应当不小于10，与气囊连接金属结构安全系数应当不小于5；

(3)气囊材料最小抗拉强度与限制载荷(实际使用可能出现的最大载荷)之比应当大于4；

(4)气囊材料透气率应当小于2L/m2•24h•15℃；

(5)气囊开口及设备安装接口处应当有可靠密封措施；

(6)系留式观光气球应当预留副气囊调压，副气囊容积根据使用环境(升空高度、温度变化等)确定。副气囊体积应当满足在工作高度能适应不小于15℃的升温，在地面能适应不小于15℃的降温；

(7)气囊上应当布置可控的应急放氦装置，超压后可自动或手动放氦；

(8)压力调节分系统至少应当具备风机、空气阀以及氦气阀，空气阀可手动控制开启。

### 8.7.2  乘坐物及重要结构

(1)网罩绳网结构在载人状态下安全系数应当大于10；

(2)乘坐物应当有产品合格证、型式试验报告或产品认证，其破断拉力每人应当不小于12kN；

(3)吊篮及座椅吊带在使用前应当进行负载试验，负载重量为额定载荷的1.5倍，不应当出现任何损坏；

(4)非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等，应当有产品合格证、定型试验报告或产品认证，其安全系数应当大于10；

(5)传动零部件及其安装固定应当牢固可靠，125%超载试验后不得出现永久变形及其它对性能和安全有影响的损坏。

### 8.7.3  地面锚泊和系留缆绳

(1)地锚绳索数量应当不少于2根(根据人数或系统的使用模式确定数量)，其安全系数应当大于5；

(2)地面锚泊分系统的电气控制应当包括必要的电气保护措施(如过流、过压、欠压、缺相、短路、漏电和联锁等)，选用的电气保护设备和元器件应当与所保护的特性相匹配；

(3)系留缆绳(控制球体升降的钢丝绳)安全系数不小于10；

(4)系留缆绳与气球下承载件的连接宜设置二道保险装置或3根安全绳；

(5)在系留缆绳主传力路径上的连接环(连接件)应当有产品合格证、型式试验报告或产品认证，其安全系数应当大于10。

### 8.7.4  电气及控制系统

(1)系留式观光气球座舱设有电气装置时，座舱内电缆应当采用阻燃电缆；

(2)球上设备的供电电压不应当大于50V；

(3)系留式观光球测控系统应当具备测量显示气囊温度、气囊压力、副气囊压力、风速和系留缆绳张力的能力，并能控制风机、空气阀和氦气阀的动作。

### 8.7.5  升空回收分系统

(1)升空回收分系统的机械结构及其安装等应当具有足够的强度，静强度试验的载荷应当不小于1.5倍的系留缆绳限制载荷；

(2)系留式观光球升空回收分系统的安全保护装置至少包括限位装置、极限装置、超速检测装置、急停开关和安全制动器等；

(3)系留式观光球升空回收分系统应当设置两套独立的制动装置(含安全制动器)，任何一套失效时，另一套能够保证设备安全。应当均采用可手动释放的常闭式制动装置；

(4)系留式观光气球主绞车应当有冗余设计，设备故障、断电或其他可预见的意外情况时，仍可顺利回收气球。

### 8.7.6  其他要求

(1)系留式观光气球所用浮升气体必须是氦气；

(2)系留式观光气球架设和运营场地顶空90度区域内应当无障碍物；

(3)在最大使用风速下，剩余浮力应当满足缆绳偏角不大于30度的要求。

# 9  附    则

## 9.1  解释权限

本规程由国家市场监管总局负责解释。

## 9.2  施行日期

本规程自202X年XX月XX日起施行。《游乐设施安全技术监察规程(试行)》(国质检锅〔2003〕34号)、《大型游乐设施设计文件鉴定规则(试行)》(国质检锅〔2003〕321号)、《游乐设施监督检验规程(试行)》(国质检锅〔2002〕124号)、《滑索安全技术要求(试行)》(国质检锅〔2002〕120号)、《蹦极安全技术要求(试行)》(国质检锅〔2002〕359号)、《关于调整大型游乐设施分级并做好大型游乐设施检验和型式试验工作的通知》(国质检特函〔2007〕373号) 、《市场监管总局办公厅关于开展大型游乐设施乘客束缚装置安全隐患专项排查治理的通知》(市监特〔2018〕42号)同时废止。

本规程实施之前发布的其他相关文件和规定，其要求与本规程不一致的，以本规程为准。

# 附件A

# 大型游乐设施类别和级别

| 分类 | 类别 | 型式 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | B级 |
| 滑行和旋转类 | 观览车类 | 有主轴摩天轮型 | 设备高度≥50m， 或者单舱承载人数≥38人 | 其余 |
|  |  | 无主轴摩天轮型 |  |  |
|  |  | 摆锤型 |  |  |
|  |  | 遨游太空型 |  |  |
|  |  | 时空穿梭型 |  |  |
|  |  | 飞毯型 |  |  |
|  |  | 摩天环车型 |  |  |
|  |  | 其他型 |  |  |
|  | 陀螺类 | 陀螺系列 | 倾角≥70°， 或者回转直径≥12m | 其余 |
|  |  | 其他型式陀螺类 |  |  |
|  | 飞行塔类 | 旋转飞椅系列 | 运行高度≥30m， 或者承载人数≥40人 | 其余 |
|  |  | 青蛙跳系列 |  |  |
|  |  | 探空飞梭系列 |  |  |
|  |  | 观览塔系列 |  |  |
|  |  | 旋转飞椅系列 |  |  |
|  |  | 其他型式飞行塔类 |  |  |
|  | 转马类 | 转马系列 | 回转直径≥14m， 或者承载人数≥90人 | 其余 |
|  |  | 转转杯系列 |  |  |
|  |  | 旋转快车系列 |  |  |
|  |  | 其他型式转马系列 |  |  |
|  | 自控飞机类 | 自控飞机系列 | 回转直径≥14m， 或者承载人数≥40人 | 其余 |
|  |  | 章鱼系列 |  |  |
|  |  | 其他型式自控飞机类 |  |  |

表(续)

| 分类 | 类别 | 型式 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | B级 |
| 滑行和旋转类 | 滑行车类 | 单车滑行车系列 | 运行速度≥50km/h， 或者轨道高度≥10m | 其余 |
|  |  | 多车滑行车系列 |  |  |
|  |  | 激流勇进 |  |  |
|  |  | 弯月飞车系列 |  |  |
|  |  | 轨道滑管 |  |  |
|  |  | 其他型式滑行车类 |  |  |
|  | 架空游览车类 | 电力单、双轨列车系列 | 轨道高度≥10m， 或者单车(列)承载人数≥40人 | 其余 |
|  |  | 脚踏车系列 |  |  |
|  |  | 其他型式架空游览车类 |  |  |
|  | 滑道类 | 管轨式滑道 | 长度≥800m | 其余 |
|  |  | 槽式滑道 |  |  |
|  |  | 电动滑道 |  |  |
| 游乐车辆 | 赛车类 | 场地赛车系列 | 均为B级 |
|  |  | 越野赛车系列 |  |
|  |  | 其他型式赛车类 |  |
|  | 小火车类 | 内燃机驱动小火车 | 均为B级 |
|  |  | 电力驱动小火车 |  |
|  | 碰碰车类 | 碰碰车系列 | 均为B级 |
| 水上游乐设施 | 水上游乐设施 | 峡谷漂流系列 | 均为B级 |
|  |  | 水滑梯系列 |  |
|  |  | 碰碰船系列 |  |
| 无动力游乐设施 | 无动力游乐设施 | 蹦极系列 | 均为B级 |
|  |  | 滑索系列 |  |
|  |  | 空中飞人系列 |  |
|  |  | 系留式观光气球系列 |  |

# 附件B

# 大型游乐设施产品质量合格证

编号：

| 制造单位名称 |  |
| --- | --- |
| 产品制造地址 |  |
| 统一社会信用 (组织机构)代码 |  | 制造许可证编号 |  |
| 制造许可级别 |  | 产品名称 |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| 设备代码 |  | 设备级别 |  |
| 制造完成日期： 年 月 安装完成日期： 年 月 |
| 本产品经过质量检验，符合《大型游乐设施安全技术规程》及其设计图样、相关技术标准和订货合同的要求。 质量检验员 (签章)： 日期： 检验责任工程师(签章)： 日期： 质量保证工程师(签章)： 日期： (产品质量检验专用章) 年 月 日 |

注：本合格证包括所附的大型游乐设施产品数据表，制造单位应当按照特种设备信息化的要求，将其信息输入特种设备的设备数据库。

# 大型游乐设施产品数据表

编号：

| 产品名称 |  | 设备类别(品种) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品标准 |  | 产品编号 |  |
| 设备代码 |  | 设计使用期限 |  |
| 设备级别 | □A□B | 设备使用方式 | □固定式□移动式 |
| 制造单位名称 |  |  |  |
| 安装(改造、修理)单位名称 |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |
| 主要参数 | 设备高度 | m | 回转直径(静止) | m |
|  | 运行速度 | km/h (m/s) | 转速 | rpm |
|  | 运行高度 | m | 轨道高度 | m |
|  | 每车承载人数 或每列承载人数 或每舱承载人数 | 人 | 车辆数 或列车数 或座舱数 | 人 |
|  | 长度 | m | 高差 | m |
|  | 单侧摆角 | ° | 最大坡度 | ° |
|  | 设计最大加速度 | G | 倾角 | ° |
| 主要结构和运动形式描述 |  |

# 附件C

允许不进行型式试验直接在使用现场安装的大型游乐设施

对于满足下列条件之一的大型游乐设施，允许在使用现场进行型式试验。

(1)设备本体水平投影占地面积大于1000平方米的；

(2)设备高度大于80米的；

(3)表C-1涵盖的大型游乐设施。

表C-1 允许在使用现场进行型式试验的大型游乐设施

| 序号 | 设备类别(类型) | 品种(型式) | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑行车类 | — | 轨道高度大于或者等于25m |
| 2 | 架空游览车类 | — | 轨道高度大于或者等于25m |
| 3 | 滑道类 | — | 全部 |
| 4 | 水上游乐设施 | 水滑梯系列 | 高度大于或者等于20m |
| 5 |  | 峡谷漂流系列 | 全部 |
| 6 | 无动力类游乐设施 | 蹦极系列 | 全部 |
| 7 |  | 滑索系列 | 全部 |
| 8 |  | 空中飞人系列 | 全部 |

# 附件D

# 大型游乐设施设计文件鉴定项目和要求

D1  设计资料

审查设计说明书、设计计算书、图纸、安装及使用维护保养说明书、风险评估报告、设计验证试验大纲、铭牌设计是否符合本规程3.11条要求。

D2  主要技术参数

审查设计文件中的主要技术参数是否符合本规程3.11.3条要求。

D3  整机与主要受力部件设计使用期限

审查整机与主要受力部件设计使用期限是否符合本规程3.1(6)条要求。

D4  主要受力部件材料

审查申请单位对其设计采用的金属材料、非金属材料是否符合本规程第2章的要求。

D5  设计计算

审查大型游乐设施载荷、工况分析、载荷组合、结构强度计算、疲劳强度计算、刚度计算、稳定性计算、防止倾覆计算、防止侧滑计算是否符合本规程3.3条要求。

D6  速度和加速度

审查对速度、加速度的限制是否符合本规程3.4条要求。

D7  焊接设计

审查焊接接头设计、焊缝分级、焊缝检测是否符合本规程3.5条要求。

D8  结构部分

审查结构设计是否符合本规程3.6条要求。

D9  传动系统

审查机械传动、液压(气动)系统是否符合本规程3.7条要求。

D10  电气及控制系统

审查电气系统、控制与防护系统、接地与避雷是否符合本规程3.8条要求。

D11 乘载系统

审查乘人装置、乘客束缚装置、安全距离和防护设计是否符合本规程3.9条要求。

D12  安全保护装置和防护措施

审查制动装置、限位装置、防碰撞及缓冲装置、止逆装置、限速装置或措施、风速计、防护罩、安全栅栏、站台、操作室、安全通道、安全网、座舱安全保护装置和防护措施是否符合本规程3.10条要求。

# 附件E

# 大型游乐设施检验意见书

编号：

| 单位: (检验机构名称)于 年 月 日至 日，对 (设备名称)(□产品编号： □注册代码： ) 进行了□设计文件鉴定□型式试验□监督检验□定期检验。经检验，该设备存在下列问题： □设备使用单位对上述第 项问题采取相应的安全措施，并提出监护意见书。 □设备使用单位□制造单位承诺于 年 月 日前对上述问题第 项进行整改，整改完成后： □使用单位□制造单位提出复检申请，由检验机构复检。 □使用单位□制造单位确认整改合格后，将整改报告、照片和有效证明材料邮寄或送达检验机构。 |
| --- |
| 现场检验结论： □ 鉴定通过 □ 鉴定不通过 □ 检验合格 □检验不合格 □检验合格，需整改 □ 该设备使用单位对上述第 项已经采取了相应的安全措施，并已在整改情况报告上签署监护使用的意见。 □ 受检单位对上述第 项□进行了整改□未进行整改。 |
| 检验人员签字： 年 月 日 | □使用单位代表： 年 月 日 | □制造单位代表签字： 年 月 日 |

备注：

1.本意见书适用于大型游乐设施的设计文件鉴定、型式试验、监督检验和定期检验。

2.本意见书为现场检验后临时结论性意见，检验最终结论以检验报告为准。

3.□监督检验□定期检验，本意见书有效期至      年    月    日止。

.     和要求包含上述规格是否与设计文件相符；措施，消除安

4.□监督检验□定期检验，本意见书一式三份，检验机构和申请单位各存一份，同时抄送设备

注册登记的监察机构一份。

5.在选定项目前的“□”内 “√”为肯定结论，“×”为否定结论。

# 附件F

# 大型游乐设施设计文件鉴定证书

| 申请单位名称 |  |
| --- | --- |
| 申请单位注册地址 |  |
| 设备类别 |  | 设备品种(型式) |  |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |
| 设备级别 |  | 总图图号 |  |
| 鉴定依据 |  |
| 鉴定报告编号 |  |  |  |
| 鉴定证书覆盖范围 |
| 鉴定机构核准证编号： (鉴定机构公章或者专用章) 证书签发日期： 年 月 日 |

设计文件鉴定证书变更情况页

| 序号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | 变更日期 | 承办人签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：变更日期处应当由设计文件鉴定机构盖章。

# 附件G

# 设计文件鉴定覆盖参数表

| 类别 | 型式 | 典型产品 | 不可变动参数 | 可覆盖参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观览车类 | 有主轴摩天轮型 | 传统摩天轮 | 设备高度、座舱数量、回转直径 | 单舱承载人数、转速 |
|  | 无主轴摩天轮型 | 无轴摩天轮 | 设备高度、座舱数量、回转直径 | 单舱承载人数、转速 |
|  | 摆锤型 | 大摆锤、海盗船 | 设备高度、座舱数量、回转直径、每舱承载人数 | 单侧摆角、运行速度、每舱承载人数 |
|  | 遨游太空型 | 遨游太空、波浪翻滚 | 座舱数量、回转直径、每舱承载人数 | 运行速度、每舱承载人数 |
|  | 时空穿梭型 | 时空穿梭、狂呼 | 设备高度、座舱数量、回转直径、每舱承载人数 | 运行速度、每舱承载人数 |
|  | 飞毯型 | 双臂飞毯、四臂飞毯 | 座舱数量、回转直径、每舱承载人数 | 运行速度、每舱承载人数 |
|  | 摩天环车型 | 摩天环车 | 设备高度、回转直径、座舱数量 | 单侧摆角、运行速度、转速、每舱承载人数 |
|  | 其他型 | 摇摆观览车、六自由度平台、机械手臂 | 设备高度、座舱数量、回转直径、每舱承载人数、最大位移(仅适用于六自由度平台、机械手臂) | 运行速度、每舱承载人数 |
| 滑行车类 | 单车滑行车系列 | 三环过山车 | 轨道高度、每车承载人数、每列节数 | 运行速度、加速度 |
|  | 多车滑行车系列 | 疯狂老鼠 | 轨道高度、每车承载人数、每列节数 | 运行速度、列车数、加速度 |
|  | 激流勇进 | 激流勇进 | 轨道高度、每船承载人数 | 运行速度、船数 |
|  | 弯月飞车系列 | 弯月飞车 | 承载人数/座舱、轨道高度 | 运行速度、座舱数 |
|  | 轨道滑管 | 滑管 | 承载人数/车、运行速度 | 轨道高度、轨道长度 |
|  | 其他型式滑行车类 | 神州飞碟 | 轨道高度、每车承载人数 | 运行速度、列车数、加速度 |
| 架空游览车类 | 电力单、双轨列车系列 | 单轨列车 | 单车(列)承载人、列车数 | 轨道高度、 运行速度 |
|  | 脚踏车系列 | 太空漫步 | 单车(列)承载人 | 轨道高度、 运行速度 |
|  | 其他型式架空游览车类 | / | 单车(列)承载人、列车数 | 轨道高度、运行速度 |
| 陀螺 类 | / | 勇敢者转盘、极速风车 | 倾角、回转直径、运行高度、座舱数量 | 运行速度、 每舱承载人数 |
| 飞行塔类 | 旋转飞椅系列 | 飞椅、高空飞翔 | 承载人数、回转直径 | 运行高度、转速 |
|  | 青蛙跳系列 | 青蛙跳 | 设备高度、运行速度、承载人数、座舱数量 | 运行高度 |
|  | 探空飞梭系列 | 探空梭、跳楼机 | 设备高度、承载人数 | 运行高度、运行速度、加速度 |
|  | 观览塔系列 | 观光塔、跳伞塔 | 设备高度、承载人数、回转直径 | 运行高度、运行速度、转速 |
|  | 其他型式飞行塔类 | 飞旋塔 | 承载人数、回转直径 | 运行高度、运行速度、转速 |
| 转马类 | 转马系列 | 转马 | 回转直径、层数 | 承载人数、转速 |
|  | 转转杯系列 | 转转杯、荷花杯 | 承载人数、回转直径、座舱数量 | 转速、加速度 |
|  | 旋转快车系列 | 爱情快车、勇敢快车 | 承载人数、回转直径、座舱数量 | 转速、加速度 |
|  | 其他型式转马系列 | 霹雳摇滚 | 承载人数、回转直径、座舱数量 | 转速、加速度 |
| 自控飞机类 | — | 自控飞机、章鱼、大草帽、能量风暴、狂舞、舞蹈喷泉 | 回转直径、承载人数、座舱数量 | 运行高度、转速 |
| 赛车 | — | 小赛车 | 每车承载人数、驱动方式 | 运行速度 |
| 小火车 | — | 电力驱动小火车、柴油发电机驱动小火车、内燃机驱动小火车 | 每车承载人数、驱动方式、轨距 | 运行速度、车辆数 |
| 碰碰车 | — | 碰碰车 | 每车承载人数、驱动方式、馈电型式(有天网或无天网) | 运行速度 |
| 滑道 | — | 管轨式滑道、槽式滑道、电动滑道 | 每车承载人数、车辆提升方式 | 运行速度、加速度、提升速度、提升道长度、轨道长度 |
| 水上游乐设施 | 峡谷漂流系列 | 峡谷漂流 | 每船承载人数、船体结构 | 运行速度、运行高度 |
|  | 水滑梯系列 | 大喇叭、大浪摆、大碗 | 滑道截面尺寸、结构型式、滑行方式、落水方式 | 承载人数、滑梯道数、设备高度、运行速度 |
|  | 碰碰船系列 | 碰碰船 | 每船承载人数、船体结构 | 运行速度 |
| 无动力类游乐设施 | 蹦极 系列 | 高空蹦极、弹射蹦极 | 蹦极绳额定载荷、弹跳方式、回收方式 | 运行高度、承载人数、蹦极绳长度 |
|  | 滑索 系列 | 滑索 | 承载人数、承载索直径、承载索根数 | 滑索长度、运行速度、承载索高差、滑索道数 |

# 附件H

# 大型游乐设施型式试验项目

H1  样机资料审查

审查设计文件、样机质量证明文件和相关文件、新产品试验报告、样机与设计文件一致的书面声明，检查资料的齐全性。

H2  样机检查

H2.1  样机实物与设计文件符合性抽查

抽查样机主要受力部件尺寸、标准机电产品型号规格是否与设计文件相符。

H2.2  样机宏观检查

试验前应当对整机进行宏观检查，核实整机是否满足试验条件；试验后对整机和零部件进行抽查，核实试验是否导致异常情况，重点检查样机主要受力部件、重要焊缝、安全保护装置和防护措施以及电气及控制系统等。

H2.3  无损检测抽查

对受检单位提供的无损检测报告进行确认，对重要轴(销轴)、重要焊缝进行20%无损检测抽查，检查是否符合设计及相关国家和行业标准要求。

H3  整机载荷试验与相关测试

H3.1  载荷运行试验

按照设计文件要求进行载荷运行试验，空载试验运行次数不少于100次或者运行时间不少于5小时；在设计允许的最大满载工况下，连续运行次数不少于300次或者连续运行时间不少于20小时；在设计允许的最不利偏载工况下，连续运行次数不少于30次，或者运行时间不少于2小时；

H3.2  主要技术参数测试

对主要技术参数进行测试，检查测试值是否符合设计要求，与设计计算值的允许偏差在-10%～5%之间。

H3.3  乘载系统测试

按照设计文件要求进行乘载系统测试，用最重、最轻体重(或最高、最低身高)以及75kg体重分别用模拟载荷进行运行试验，每种载荷试验不少于3次。测试安全压杠空行程、压紧力、最小闭合位置、联锁功能、锁紧位置、锁紧类型、释放类型、锁紧与释放方式、锁紧装置冗余、束缚装置配置、锁紧后外部指示、自动锁紧压杠压紧力等各项性能是否符合设计要求。

H3.4  安全保护装置性能测试

按照设计文件要求在多种工况下进行制动测试、限位测试、防碰撞及缓冲测试、止逆行测试、限速测试、联锁控制试验、紧急停止按钮试验、碰撞试验，每种测试次数不少于5次。

H3.5  误起动测试

按照设计文件要求，在多种工况下模拟设备前序动作未准备就绪，按下起动按钮，检查设备是否不应当起动。每种工况试验不少于5次。

H3.6  安全距离测试

按照设计文件要求，在多种工况下进行安全距离测试，每种工况试验不少于5次。

H3.7  应急救援试验

按照设计文件要求，在多种工况下进行应急救援试验。

H3.8  过压和失压保护装置试验

按照设计文件要求，模拟液压(气压)系统过压和失压工况，观察过压和失压保护装置是否作用有效，试验不少于3次。

H3.9  加速度测试

对设计加速度处于加速度分区图中区域3、4、5范围内的设备，进行运行加速度测试。

H3.10  应力测试

设计文件鉴定中有应力测试要求的，制造单位应当进行应力测试。必要时检验员对主要受力部件进行抽检。

H3.11  振动测试

运行中振动较大，对设备安全性能有影响的设备进行振动测试。

H3.12  编织物型式束缚装置负载试验

将编织物型式束缚装置吊装7500 N载荷，静置30 min，宏观进行检查。

H3.13  门窗玻璃强度试验

对A型、B型观览车类游乐设施的轿厢门窗进行门窗玻璃强度试验玻璃试验，以至少70kg的沙袋或水人在轿厢内最大高度空间自由落下3次，玻璃不应当破碎。

H3.14  轿厢门锁紧试验

按照设计文件要求，模拟多种工况下轿厢门受力情况，每种工况试验不少于5次。

H3.15  断绳保护试验

在多种工况下进行断绳模拟，观察是否按照设计要求进行相应的保护动作。

H3.16  滑行车类支撑、轨道变形试验

设计文件鉴定中有支撑、轨道变形测试要求的，制造单位应当进行支撑、轨道测试。必要时检验员对其进行抽检。

H3.17  飞行塔座椅平衡试验

按照设计文件要求模拟任意一条环链或者钢丝绳断开后，观察座椅平衡情况。

H3.18  碰碰车受阻试验

测试碰碰车受阻不能运行，受阻5min，检查电机和结构有无损坏。

H3.19  蹦极的弹性绳试验

根据设计要求，对蹦极的弹性绳进行拉伸强度试验和疲劳强度试验。

H3.20  系留式观光气球试验

根据设计要求，制造单位分别进行球体材料拉伸试验、乘坐物强度试验、绳索强度试验、系留链强度试验、气密性试验、提升和回收试验，必要时检验员对其进行抽检。

H3.21  新产品试验方案要求的试验

制造单位应当进行新产品试验方案中要求的试验。必要时检验员对其进行抽检。

# 附件J

# 特种设备型式试验证书

(大型游乐设施)

证书编号：TSX  XXXXXXXXXXXXXXX

| 申请代理单位名称 |  |
| --- | --- |
| 申请代理单位注册地址 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 制造单位地址 |  |
| 设备类别 |  | 设备品种(型式) |  |
| 产品名称 |  | 产品型号 |  |
| 设备级别 |  | 总图图号 |  |
| 型式试验依据 | 大型游乐设施安全技术规程 |
| 型式试验报告编号 |  |
| 型式试验证书覆盖范围 |  |  |  |  |
| 型式试验机构核准证编号： (型式试验机构名称，公章或者专用章) (首次)证书签发日期： 年 月 日 |

型式试验证书变更情况页

| 序号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | 变更日期 | 承办人签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：变更日期处应当由型式试验机构盖章。

# 附件K

# 型式试验覆盖参数表

| 类别 | 型式 | 覆盖适用条件 | 不可变动参数 | 可覆盖参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架空游览车类 | 电力单、双轨列车系列 | 轨道高度≤3m； 轨道≤800m； | 单车(列)承载人数、列车数 | 轨道高度、运行速度 |
|  | 脚踏车系列 |  | 单车(列)承载人数 | 轨道高度、运行速度 |
| 赛车 | — | 线路长度≤800m | 每车承载人数、驱动方式 | 运行速度 |
| 小火车 | — | 线路长度≤800m | 每车承载人数、驱动方式、轨距 | 运行速度、车辆数 |
| 碰碰车 | — | — | 每车承载人数、驱动方式、馈电型式(有天网或无天网) | 运行速度 |
| 滑道 | — | 长度≤800m | 每车承载人数、车辆提升方式 | 运行速度、加速度、提升速度、提升道长度、轨道长度 |
| 水上游乐设施 | 峡谷漂流系列 | 运行高度≤5m； | 每船承载人数、船体结构 | 船数、运行速度、运行高度 |
|  | 水滑梯系列 | 运行高度≤5m； | 滑道截面尺寸、结构型式、滑行方式、落水方式 | 承载人数、滑梯道数、设备高度、运行速度 |
|  | 碰碰船系列 | 碰碰船 | 每船承载人数、船体结构 | 运行速度 |
| 无动力类游乐设施 | 蹦极 系列 | 运行高度≤10m | 蹦极绳额定载荷、弹跳方式、回收方式 | 运行高度、承载人数、蹦极绳长度 |
|  | 滑索系列 | 滑索长度 ≤50m | 承载人数、承载索直径、承载索根数 | 滑索长度、运行速度、承载索高差、滑索道数 |

# 附件L

大型游乐设施监督检验与定期检验项目和要求

## L1  资料审查

L1.1*  特种设备许可证(Ⅰ类)

(1)审查制造、安装、改造或者修理单位的相关许可证件，是否符合许可证的范围，有效期是否符合要求。

(2)审查是否按照要求办理施工告知手续。

L1.2  产品资料

(1)审查出厂文件和资料、产品质量证明文件、设备调试自检报告、设备运行试验记录、培训及考核记录是否齐全(Ⅱ类)；

(2)*审查设计文件鉴定、型式试验报告及证书，是否覆盖监检的游乐设施(Ⅰ类)；

(3)审查设计一致性或者设计变更声明，以及设计变更资料是否符合规定(Ⅰ类)。

L1.3  施工文件(Ⅱ类)

审查施工作业(工艺)文件是否经负责人批准，内容是否包括作业程序、技术要求、方法和措施。

L1.4  基础验收资料(Ⅱ类)

审查是否有经过施工单位盖章确认的基础验收合格证明。

L1.5  自检记录(Ⅱ类)

审查施工单位各项施工是否有自检记录，并且是否有自检人员签字确认。

L1.6*  使用登记手续(Ⅰ类)

审查相关证件，检查是否有使用登记号。

L1.7  设备自检与维护保养(Ⅱ类)

(1)审查自检记录项目、内容、方法、比例等是否符合使用维护保养说明书和本规程的规定；检查年度自检报告是否经安全管理人员签字确认。

(2)在用设备开展修理的，审查相应的自检记录、质量证明文件；

(3)对于更换了主要受力部件的，审查相应的质量证明文件；

(4)审查制造单位产品售后定期回访记录或报告。

(5)审查运行记录，核实是否有事件与事故。

L1.8*  无损检测报告(Ⅰ类)

(1)审查主要受力部件和重要焊缝无损检测报告，检查图纸和工艺文件规定的零部件、部位是否按照规定方法与比例进行检测；

(2)审查无损检测人员及第三方无损检测单位是否具有特种设备无损检测资格。

L1.9*  其他特种设备、安全附件及安全保护装置资料(Ⅰ类)

审查相关资料、特种设备及安全附件的使用手续、定期检验报告、校验报告。

注L-1：监督检验项目和要求包含L1.1、L1.2、L1.3、L1.4、L1.5、L1.8、L1.9条款的内容；定期检验项目和要求包含L1.6、L1.7、L1.8(1)、L1.9条款的内容。

## L2  机械与结构检验

L2.1  产品铭牌与乘客须知(Ⅱ类)

(1)检查设备显著位置是否固定铭牌，铭牌的内容是否符合本规程要求；

(2)检查乘客须知内容、配置位置是否符合安装及使用维护保养说明书的要求和实际情况。

L2.2  基础 (Ⅱ类)

抽查基础与设备的连接方式是否符合设计文件要求，基础有无影响设备正常运行的缺陷或问题，移动式设备基础是否符合安装及使用维护保养说明书规定。

L2.3  地脚螺栓(Ⅱ类)

审查地脚螺栓的自检记录。抽查地脚螺栓连接防松措施和防松标识；抽查防松措施类型是否符合设计文件要求；抽查地脚螺栓有无松动、严重腐蚀;

L2.4  主要受力部件(Ⅱ类)

审查主要受力部件的自检记录。抽查结构型式、所用材料、焊缝布置、连接等是否符合设计文件要求；抽查表面质量是否存在严重腐蚀、磨损、弯曲、变形等缺陷，检查锈蚀深度是否符合要求；

L2.5  重要销轴材料、表面硬度及加工尺寸(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录；抽查重要销轴材料、热处理、硬度、加工圆角、几何尺寸偏差等是否符合设计文件要求。

L2.6  重要轴磨损和锈蚀(Ⅱ类)

审查自检记录和移装、重大修理和改造时检查磨损和锈蚀检查影像资料；抽查重要轴，在磨损或锈蚀严重处不同部位用游标卡尺测量不少于3次，取最小值与原尺寸比较，计算出磨损量和锈蚀量是否符合维护保养说明书的要求。

L2.7  隐蔽件(Ⅱ类)

审查其自检记录。抽查隐蔽件的结构型式是否符合设计文件要求。

L2.8  重要螺栓、销轴连接(Ⅱ类)

审查相关资料和螺栓销轴自检记录(包括螺栓预紧自检)，抽查其选型是否符合设计文件要求。

L2.9  焊缝表面质量(Ⅱ类)

审查受检单位提供的焊缝VT(100%宏观检测)检验报告；抽查焊缝表面及热影响区表面质量是否符合本规程要求。

L2.10*  重要焊缝和重要轴(销轴)无损检测(Ⅱ类)

审查相关资料和无损检测报告，确认无损检测是否按照设计文件要求或者安装及使用维护保养说明书规定进行并检测合格，可通过资料审查或对重要轴(销轴)、重要焊缝进行PT或MT无损检测抽查两种方式进行。

对A级游乐设施主要受力部件和重要焊缝进行不少于20%的PT或MT抽查。

L2.11  观览车转盘 (Ⅱ类)

L2.11.1  转盘径向圆和端面圆跳动

审查转盘径向圆和端面圆跳动自检记录。检查并测量转盘径向圆和端面圆跳动是否不大于1/1500。

L2.11.2  转盘拉筋

审查其自检记录。抽检转盘中的拉筋拉紧是否基本一致，调节适度。

L2.12  轨道(Ⅱ类)

L2.12.1  轨道支柱

审查自检记录。抽检支柱不得承受设计文件要求以外的任何外加载荷。

L2.12.2  轨道晃动情况

审查自检记录。检查轨道是否有异常的晃动现象。

L2.12.3*  轨道磨损情况

审查自检记录。在磨损严重部位抽查，用测厚仪测量轨道壁厚，并与原壁厚比较，计算出磨损量，检查其是否符合本规程要求。

L2.12.4  轨距误差符合

审查自检记录；抽查双轨轨距误差是否符合设计文件要求。

L2.12.5  轨道表面平整情况和曲线轨道过渡圆滑情况

审查自检记录，抽查轨道对接方式、轨道表面平整情况和曲线轨道过渡圆滑情况，以及有无明显冲击现象；抽查测量轨道对接处间隙、高低差，抽查结果应符合设计文件要求。

注L-2：监督检验项目和要求包含L2.1、L2.2、L2.3、L2.4、L2.5、L2.7、L2.8、L2.9、L2.10、L2.11、L2.12((1)、(2)、(4)、(5))条项的内容；定期检验项目和要求包含L2.1、L2.2、L2.3、L2.4、L2.6、L2.8、L2.9、L2.10、L2.11、L2.12((2)、(3)、(4)、(5))条项的内容。

## L3  传动系统检验

L3.1  液压(气动)系统装置(Ⅱ类)

审查液压(气动)系统相关资料、自检与试验记录，确认是否符合设计文件要求，结合试验(满载、偏载、空载)，观察液压或气动系统运转是否正常。

L3.2  齿轮传动(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录，抽查齿轮啮合情况。

L3.3  皮带和滚子链传动(Ⅱ类)

审查自检记录，抽查皮带和滚子链传动情况。

L3.4  转向机构(Ⅱ类)

审查自检记录；进行运行试验，检查转向机构是否灵活、可靠，没有卡滞现象。

L3.5  乘人部分钢丝绳(Ⅱ类)

L3.5.1  钢丝绳端部固定

审查自检记录；抽查钢丝绳端部固定所采取的方式是否有效。

L3.5.2  卷筒、滑轮直径与钢丝绳直径之比

审查自检记录，必要时进行测量，抽查提升乘人装置用卷筒、滑轮直径与钢丝绳直径之比是否符合要求。

L3.5.3  钢丝过卷、松驰装置

审查自检记录；抽查提升钢丝绳终、始位置是否装有限位或其它其他防止钢丝绳过卷、松驰装置，卷筒上是否留有一定的余量。

L3.5.4*  防止脱落装置和防止钢丝绳打折或缠绕装置

通过运行试验，抽查防脱装置和防打折或缠绕装置是否可靠。

L3.5.5  钢丝绳断丝、磨损缺陷

审查自检记录；抽查钢丝绳有无断丝、磨损等缺陷，用卡尺测量直径。

L3.6  乘人部分提升装置(Ⅱ类)

L3.6.1  提升装置基本要求

审查自检记录；检查其是否符合设计文件要求，安全可靠，运行时是否有冲击振动。

L3.6.2  提升链条

审查自检记录；检查其是否符合设计文件和维护说明书的要求，安全可靠，拉紧是否适度。

L3.6.3  提升皮带

审查自检记录；检查提升皮带(如激流勇进)装设是否符合设计文件要求，是否装设有张紧装置、皮带松紧是否适度，导向装置是否灵活可靠，不会产生明显的损伤和跑偏。

L3.6.4  导向装置

审查自检记录；抽查导向装置是否灵活可靠。

L3.7  乘人部分油(气)缸保险装置(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查是否有保险装置。

L3.8*  车轮磨损(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查滑行车类设备主车轮、侧轮和底轮的磨损允许值是否设计文件要求。

注L-3：监督检验项目和要求包含L3.1、L3.2、L3.3、L3.4、L3.5.1、L3.5.2、L3.5.3、L3.5.4、L3.6、L3.7、L3.8条的内容；定期检验项目和要求包含L3.1、L3.2、L3.3、L3.4、L3.5.1、L3.5.3、L3.5.4、L3.5.5、L3.6、L3.7、L3.8条的内容。

## L4  电气及控制系统检验

L4.1  电气设备安装(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查主要电气设备安装和完好情况。

L4.2  低压配电系统接地型式(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查低压供电系统的接地型式是否符合本规程和设计文件要求。

L4.3  接地要求和接地电阻(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查电气设备金属外壳等是否进行接地连接，抽查测量不同点的接地电阻值是否符合本规程要求。

L4.4*  绝缘电阻(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查测量不同点的绝缘电阻值是否符合本规程要求。

L4.5  路轨与导电轨间的绝缘电阻(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查测量路轨与导电轨间绝缘电阻数值是否符合本规程要求。

L4.6  避雷装置(Ⅱ类)

审查自检记录和相关部门出具的防雷检测报告；抽查避雷针安装情况及避雷接地是否符合本规程和相关国家和行业标准要求。

L4.7  电动机电流(Ⅱ类)

审查自检记录；满载或者偏载运转平稳后，用电流表测量不同电动机电流值，抽查电流值是否符合相关国家和行业标准要求。

L4.8  控制系统(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录；进行运行试验，抽查控制系统是否符合设计文件要求。

L4.9*  自动控制或联锁控制(Ⅱ类)

审查自检记录；检查是否有维修(维护)模式，抽查每个运动是否能单独控制，检查是否有防止误起动的控制措施。

L4.10  控制元件及操作按钮、信号灯等标志和颜色(Ⅱ类)

审查自检记录；操作员演示，检查控制元件与操作台按扭是否完好，并有明确标志；抽查操作按钮是否有相应的信号响应，指示灯能否按标识指示。

L4.11*  紧急停止按钮及按钮型式(Ⅱ类)

审查自检记录；检查紧急停止按钮设置是否符合设计文件要求；进行满载试验按动紧急停止按钮试验，检查其是否符合本规程和设计文件要求；

L4.12  乘客操作电器开关(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查电气设备标牌；乘客操作电器开关电压是否符合本规程要求。

L4.13  装饰照明(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查电气设备标牌；乘客易接触部位的装饰照明电压是否符合设计文件要求。

L4.14  应急照明(Ⅱ类)

抽查游乐设施根据运行工况是否有相应的照明和应急照明设备，测量照明照度是否符合设计文件要求。

L4.15  音响和信号装置(Ⅱ类)

审查自检记录；观察音响等信号装置完好有效情况。

L4.16  潮湿场所电气设备漏电保护装置(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录；抽查电气设备标牌；抽查潮湿场所的电气设备是否设有漏电保护装置，漏电保护装置选型是否符合本规程要求。

L4.17  上下电极板直流馈电碰碰车(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查电气设备标牌；抽查摩电弓和正极板(网)接触情况和每辆车上是否设有短路保护装置。

L4.18  地板馈电的碰碰车(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查电气设备标牌；抽查测量馈电电压是否符合设计文件要求，抽查车上是否设有短路保护装置。

注L-4：监督检验项目和要求包含L4.1~L4.18条的所有内容；定期检验项目和要求包含L4.2、L4.3、L4.4、L4.5、L4.6、L4.9、L4.10、L4.11、L4.12、L4.14、L4.15、L4.16、L4.17条的内容。

## L5  乘载系统检验

L5.1  结构(Ⅱ类)

(1)抽查乘人装置结构是否符合设计文件要求；

(2)审查玻璃钢件连接的自检记录，抽查玻璃钢件与结构件连接是否符合本规程要求。

L5.2  材料(Ⅱ类)

(1)座席材料，审查自检记录，检查座席材料是否符合设计文件要求；

(2)座舱门窗玻璃材料，审查自检记录，检查座舱门窗玻璃是否采用不易破碎的材料。

L5.3  座席尺寸和型式(Ⅱ类)

审查自检记录，抽样测量相关尺寸，检查座席型式和尺寸是否符合设计文件要求。

L5.4  尖角毛刺和危险突出物(Ⅱ类)

审查自检记录，抽查乘客可能触及之处是否有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。

L5.5  乘客束缚装置(Ⅱ类)

L5.5.1  安全带

审查质量证明文件等相关资料和自检记录；抽查测量安全带的宽度，抽查安全带外观、固定、锁扣是否符合要求、安全可靠。

L5.5.2  安全把手

抽查安全把手固定是否牢固。

L5.5.3  安全挡杆

抽查安全挡杆是否能有效规范乘客行为、乘客不能随意打开。

L5.5.4*  安全压杠

(1)审查试验报告等相关资料和自检记录；

(2)抽查确认安全压杠在运行中是否不能自行开锁或者不会被乘客打开；

(3)抽查安全压杠锁紧装置的配置与锁紧情况，手动试验安全压杠有无影响安全的空行程；

(4)具有自动联锁功能的，在自动运行模式下，分别单独触发闭合或锁紧，抽查按设备起动按钮设备能否起动；具有人工联锁功能的，检查站台是否有人工确认按钮，并且在自动运行模式下不触发人工确认按钮，按设备起动按钮设备能否起动。

(5)安全压杠闭合锁紧时，抽查压杠及其锁紧装置是否有效。

L5.6  安全距离和防护(Ⅱ类)

L5.6.1*  安全距离

测量乘人部分与障碍物最近处距离是否符合本规范及相关国家和行业标准要求。

L5.6.2  载客装置进出口距踏台高

抽查载客装置测量进出口脚踏板到踏台台面的距离，取最大值，检查是否符合本规范及相关国家和行业标准要求。

L5.6.3  转动平台台面及其间隙

对转动平台与固定部分间隙进行测量，检查平台台面防滑措施是否符合本规范及相关国家和行业标准要求。

注L-5：监督检验项目和要求包含L5.1~L5.6条款所有的内容；定期检验项目和要求包含L5.1、L5.2 (2)、L5.4、L5.5、L5.6条款的内容。

## L6  安全保护装置和防护措施检验

L6.1  一般要求(Ⅱ类)

(1)审查相关资料和自检记录是否符合要求；

(2)抽查安全联锁装置、起动确认按钮、监控措施的设置等是否符合设计文件要求。

L6.2*  制动装置与制动距离(Ⅱ类)

(1)审查相关资料和自检记录是否符合要求；

(2)按实际运行工况、断电工况进行试验，各种工况试验分别不少于2次；检查制动装置是否能够有效动作；

(3)在满载工况下以最大速度运行测试制动距离，重复试验不少于2次；所测得的制动距离，取其平均值，检查是否符合设计要求；

(4)抽查位置和安装方式是否符合设计文件要求；有磨损的机械式制动装置用游标卡尺或测厚仪测量磨损位置厚度，测量3次，取平均值，抽查其磨损量是否在规定范围内。

L6.3*  止逆装置及疏导乘客措施(Ⅱ类)

(1)审查相关资料和自检记录是否符合要求；

(2)列车或车辆满载情况下，完全进入斜坡段后，停止牵引，查看防止车辆逆行装置是否起作用，是否安全可靠，试验不少于2次；

(3)抽查安全走道牢固是否牢固、可靠。

L6.4*  防止超速控制装置(Ⅱ类)

(1)审查相关资料和自检记录是否符合要求；

(2)检查防超速装置，必要时模拟试验，检查防止超速装置是否有效。

L6.5*  限位装置(Ⅱ类)

(1)审查限位装置、极限位置控制装置相关资料和自检记录是否符合设计文件要求；

(2)结合满载试验，检查限位控制装置动作功能是否完好，试验应当不少于3次。

L6.6*  防撞装置(Ⅱ类)

(1)审查其相关资料和自检记录是否符合设计文件要求；

(2)模拟试验，试验应当不少于3次；检查防止相互碰撞的自动控制装置是否有效，试验应当不少于3次。

L6.7*  缓冲装置(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录是否符合设计文件要求；模拟试验，感观判断，检查其是否符合本规程以及设计文件要求。

L6.8*  乘人舱门锁紧装置(Ⅱ类)

审查相关资料，并且进行手动试验(每处锁紧装置逐一检查锁紧情况)，抽查锁紧装置是否符合设计文件要求，安装牢固。

L6.9  保险措施(Ⅱ类)

L6.9.1  吊挂乘人部分保险措施

检查保险措施连接是否正常。

L6.9.2  吊舱吊挂保险措施

审查相关资料和自检记录，抽查保险措施是否符合设计文件要求。

L6.10  防止吊厢摆动装置(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录，抽查是否按照规定装设防止吊厢摆动装置，安装是否牢固，动作有效。

L6.11  立柱导向装置(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录，结合满载运行试验，观察导向装置起动和停止时有无明显冲击、异常抖动等现象，试验不少于3次。

L6.12  风速计(Ⅱ类)

审查自检记录，检查是否设有风速计，风速计是否完好。

L6.13  防护罩等机械安全防护(Ⅱ类)

审查自检记录，结合试验(满载、偏载、空载)，检查是否按照设计文件要求，装设有效的防护装置或者隔离措施。

L6.14  安全网或其他措施(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录，并且现场观察，抽查安全网或防坠设施(措施)是否有效。

L6.15  安全警示标志(Ⅱ类)

抽查安全警示标志装设情况是否符合设计文件的要求，是否规范、醒目、完好。

L6.16*  防止倾翻装置(Ⅱ类)

抽查设置位置、安装方式、结构型式是否符合设计文件要求。

L6.17*  断绳保护装置(Ⅱ类)

检查是否有断绳控制装置，并测试是否有效。

L6.18  操作室(Ⅱ类)

审查自检记录；检查操作室是否单独设置，是否装设有视频监控设备。

L6.19  站台设置(Ⅱ类)

审查相关资料和自检记录；检查并结合运行试验观察站台是否对设备运行产生干涉以及运行时活动站台是否处于锁死状态；检查站台高度是否设置合理，是否设有防滑措施。

L6.20  安全栅栏设置(Ⅱ类)

审查自检记录；抽查栅栏的设置和栅栏高、间隙是否符合设计文件的要求；检查安全栅栏是否分别设置进出口，并且进出口处是否设有引导栅栏。

L6.21  装饰物(Ⅱ类)

审查自检记录；检查是否有未经设计校核的装饰物，抽查经过设计校核的装饰物固定完好情况。

L6.22  进出口(Ⅱ类)

审查相关资料与自检记录；抽查进出口阶梯纵向宽度、高度，以及进出口为斜坡时的坡度是否符合本规程的要求。

L6.23  事故状态疏导乘客措施与应急救援(Ⅱ类)

审查相关资料、安装自检记录、使用自检记录和应急演练记录；对设备进行疏导乘客措施模拟试验，检查疏散时间是否满足法规要求。

L6.24  防止最高点出现静止状态措施(Ⅱ类)

审查相关资料与自检记录；必要时结合载荷试验对存在最高点出现静止状态的游乐设施检查是否设置有防止或处理该状态的措施。

L6.25  备用电源和救援装备(Ⅱ类)

抽查备用电源和救援装备数量、结构型式、连接方式是否符合设计文件要求。外观是否破损缺失，结构有无变形、损坏，功能是否正常。

注L-6：监督检验项目和要求包含L6.1~L6.25条款的所有内容；定期检验项目和要求包含上述L6.1~L6.17、L6.21、L6.23、L6.25条款的内容。

## L7  载荷试验与测试

L7.1  空载运行试验(Ⅱ类)

(1)受检单位应当提供不少于2小时的运行记录；

(2)设备起、制动是否平稳可靠，运行过程中有无爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。

L7.2  满载运行试验(Ⅱ类)

(1)受检单位应当提供不少于16小时的运行记录；

(2)设备在满载试验起、制动是否平稳可靠，运行过程中有无爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。

L7.3  偏载运行试验(Ⅱ类)

(1)设计规定做偏载试验的，应当做偏载试验，施工单位应当提供试验记录；

(2)设备起、制动是否平稳可靠，运行过程中有无爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。

L7.4  大臂、座舱升降情况(Ⅱ类)

载荷试验时，座舱在升降过程中是否有异常抖动现象，起动和停止时是否有明显的冲击振动。

L7.5  参数测试(Ⅱ类)

实际测得的主要技术参数，是否在设计文件要求的误差范围内。

L7.6  应力测试(Ⅱ类)

对于运行中冲击较大或者存在事故隐患的设备，经检验机构同意，进行应力测试。应力测试结果是否符合设计计算结果，相对误差绝对值应不超过15%且应当满足标准规定的安全系数要求。

L7.7  加速度测试(Ⅱ类)

对于振动较大或者存在加速度安全隐患的设备，经检验机构同意，进行加速度测试。加速度测试结果是否符合设计文件要求。

L7.8  运行试验(Ⅱ类)

A级大型游乐设施应当至少进行80次满载、10次偏载和10次空载运行试验；B级大型游乐设施应当至少进行30次满载、5次偏载和5次空载运行试验。

注L-7：监督检验项目和要求包含L7.1~L7.8条的所有内容；定期检验项目和要求包含L7.4条款的内容。

## L8  水上游乐设施专项检验

水上游乐设施除了进行L1～L7的检验项目外，还需要进行以下项目专项检验：

(1)水滑梯主体材料性能(Ⅱ类) [对应8.2.2(1)、(2)]；

(2)滑梯表面质量(Ⅱ类) [对应8.2.2(3)、8.2.2(4)]；

(3)涉水零部件防锈检查(Ⅱ类) [对应8.2.1(1)]；

(4)滑梯剖面尺寸(Ⅱ类) [滑道剖面尺寸应符合设计要求] ；

(5)滑梯护板、护栏及侧面加高(Ⅱ类) [对应8.2.2(5)]；

(6)*滑梯出口安全距离(Ⅱ类) [对应8.2.2(6)、8.2.2(7)]；

(7)多滑梯安全距离相关尺寸(Ⅱ类) [对应8.2.2(8)]；

(8)最外侧滑梯距水池侧壁水平距离(Ⅱ类) [对应8.2.2(9)]；

(9)滑梯末端距溅落区水面高度、角度(Ⅱ类) [对应8.2.2(10)]；

(10)*下滑方式标牌检查(Ⅱ类) [对应8.2.1(2)]；

(11)*起点处横杆高度(Ⅱ类) [对应8.2.2(11)]；

(12)滑行工具 (Ⅱ类) [对应8.2.2(12)]；

(13)滑行情况检查(Ⅱ类) [对应8.2.2(13)]；

(14)净空区域检查(Ⅱ类) [对应8.2.2(14)]；

(15)滑行间隔及联络工具(Ⅱ类) [对应8.2.2(15)]；

(16)润滑水流量(Ⅱ类) [对应8.2.2(16)]；

(17)各类游乐池的设置(Ⅱ类) [对应8.2.3(1)]；

(18)游乐池表面质量(Ⅱ类) [对应8.2.3(2)]；

(19)回水口(Ⅱ类) [对应8.2.1(3)]；

(20)游乐池水深 (Ⅱ类) [对应8.2.3(3)]；

(21)游乐池过滤净化设备(Ⅱ类) [对应8.2.3(4)]；

(22)水上游乐区域检查[对应8.2.1(4)、8.2.1(5)]；

(23)救生人员、设备及措施(Ⅱ类) [对应8.2.1(6)、8.2.2(17)]；

(24)淋浴消毒装置及浸脚消毒(Ⅱ类) [对应8.2.1(7)]；

(25)峡谷漂流(Ⅱ类)，包括泵站安全[对应8.2.4(1)]、防止漂流筏逆行装置及疏导乘客措施[参照L3.6.3，L6.3，L6.23]、水量与水深控制[对应8.2.4(2)]、水道的结构尺寸与安全[对应8.2.4(3)]、漂流筏[对应8.2.4(4)、8.2.1(8)]、速度检查[对应8.2.4(5)]、峡谷漂流的电气控制系统[对应8.2.4(6)]；

(26)碰碰船(Ⅱ类)，包括* 碰碰船船稳性、渗漏检验[对应8.2.5(1)]、* 碰碰船保护装置[对应8.2.5(2)]、碰碰船的操纵杆、脚踏曲柄检查[对应8.2.5(3)]、碰碰船安全扶手及座位检查[对应8.2.5(4)]、救生衣配备检查[对应8.2.5(5)]、额定载荷试验[对应8.2.5(6)]、*偏载试验[对应8.2.5(7)]、*碰撞试验[对应8.2.5(8)]、碰碰船最大行驶速度[对应8.2.5(9)]、碰碰船浮圈充气压力[对应8.2.5(10)]、发动机检查[对应8.2.5(11)]、碰碰船水池[对应8.2.5(12)]、螺旋浆轴线至船舶空载水平面距离[对应8.2.5(13)]、动力和传动部分遮挡物检查[对应8.2.5(14)]、碰碰船和游船、快艇等不应在同一水域内行驶[对应8.2.5(15)]。

注L-81：审查相关资料与自检记录；抽查上述检验项目是否符合设计文件和对应条款的要求。

注L-82：监督检验项目和要求包含L8的(1)~(26)项所有的内容；定期检验项目和要求包含L8的(2)、(3)、(10)、 (12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(25) 、(26)项的内容。

## L9  滑索专项检验

滑索除了进行L1~L7的检验项目外，还需要进行以下专项检验项目：

(1)钢丝绳(Ⅱ类) [对应8.3.1(1)、(2)、(5)~(8)]；

(2)承载受力(Ⅱ类) [对应8.3.1(3)、(4)]；

(3)焊缝与销轴无损检测[对应8.3.2 (1)]；

(4)吊挂保护[对应8.3.2(3)、(6)、(7)]；

(5)滑行装备载荷试验[对应8.3.2(4)]；

(6)牵引索断索保护[对应8.3.2(8)]；

(7)*制动装置(Ⅱ类) [对应8.3.3(1)、(3)]；

(8)到达缓冲垫速度(Ⅱ类) [对应8.3.3(2)]；

(9)缓冲垫尺寸[对应8.3.3(4)]；

(10)滑车回收装置(Ⅱ类) [对应8.3.4 ]；

(11)出发站(Ⅱ类) [对应8.3.5(1)~(3)]；

(12)*放行联锁控制装置(Ⅱ类) [对应8.3.5(4)、8.3.6(2)]；

(13)风速计(Ⅱ类) [对应8.3.5(7)、8.3.6(1)]；

(14)联络工具(Ⅱ类) [对应8.3.5(9)]；

(15)安全门及防护网(Ⅱ类) [对应8.3.5(5)、(6)]；

(16)安全距离(Ⅱ类) [对应8.3.5(10)、8.3.6(6)]；

(17)救援装置和救援预案(Ⅱ类) [对应8.3.6(5)、8.3.7(4)]；

(18)线路与站台(Ⅱ类) [对应8.3.6(7)]。

注L-9：监督检验项目和要求包含L9的(1)~(18)项的所有内容；定期检验项目和要求包含L9的(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(10 )、(11)~(17)项的内容。

## L10  蹦极专项检验

蹦极除了进行L1~L7的检验项目外，还需要进行以下项目专项检验：

(1)蹦极平台隔离区(Ⅱ类) [对应8.4.1 (1)]；

(2)平台防滑措施(Ⅱ类) [对应8.4.1 (2)]；

(3)高空平台弹跳口检查(Ⅱ类) [对应8.4.1 (2)]；

(4)观察孔和观察窗的设置(Ⅱ类) [对应8.4.1 (3)]；

(5)*安全带、回收绳等的悬挂或固定装置 (Ⅱ类) [对应8.4.1 (4)]；

(6)上回收设施，回收绳与跳跃平台距离(Ⅱ类) [对应8.4.1 (5)]；

(7)高空平台上操作人员安全措施(Ⅱ类) [对应8.4.5 (5)]；

(8)弹跳运动区域障碍物检查(Ⅱ类) [对应8.4.4]；

(9)高空蹦极上部安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.1(1)]；

(10)高空蹦极跳跃底部安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.1(2)]；

(11)高空蹦极跳跃前向安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.1(3)]；

(12)高空蹦极跳跃后向安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.1(4)]；

(13)高空蹦极侧向安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.1(5)]；

(14)弹射蹦极上空障碍物和安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.2(1)]；

(15)弹射蹦极前后的安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.2(2)]；

(16)小型蹦极摆动的安全距离(Ⅱ类) [对应8.4.4.3]；

(17)着陆区域检查(Ⅱ类) [对应8.4.5 (3)]；

(18)钢丝绳(Ⅱ类) [对应8.4.2(7)]；

(19)弹性绳伸长量(Ⅱ类) [对应8.4.2 (1)]；

(20)弹性绳二道保险(Ⅱ类) [对应8.4.2 (6)]；

(21)弹性绳载荷标志、产品合格证书(Ⅱ类) [对应8.4.2 (2)、(3)]；

(22)弹射蹦极左右侧卷扬机检查(Ⅱ类) [对应8.4.5 (2)]；

(23)无座舱式弹射蹦极固定方式检查(Ⅱ类) [对应8.4.2 (8)]；

(24)用于握持或下降的绳索(Ⅱ类) [对应8.4.3 (6)]；

(25)扁带(Ⅱ类) [对应8.4.3 (3)]；

(26)跳跃装备(Ⅱ类) [对应8.4.3 (2)]；

(27)安全附件和弹性绳端头连接检查(Ⅱ类) [对应8.4.2 (5)、8.4.3(4)、(5)]；

(28)通讯设备(Ⅱ类) [对应8.4.5 (4)]；

(29)弹跳者所承受的加速度(Ⅱ类) [对应8.4.5 (1)]。

注L-10：监督检验项目和要求包含L10的(1)~(29)项的所有内容；定期检验项目和要求包含L10的(1)、(2)、(3)、(5)、(7)~(28)项的内容。

## L11  滑道专项检验

滑道除了进行上述L1~L7的检验项目外，还需进行以下项目专项检验：

(1)滑道最小曲率半径 (Ⅱ类) [对应8.5.1 (1)]；

(2)下行滑道平均坡度值(Ⅱ类) [对应8.5.1 (2)]；

(3)无跳跃段坡度值(Ⅱ类) [对应8.5.1 (2)、8.5.1 (3)]；

(4)跳跃段尺寸(Ⅱ类) [对应8.5.1 (4)]；

(5)滑车编号(Ⅱ类) [对应8.5.2 (2)]；

(6)滑车面板和防碰撞缓冲装置(Ⅱ类) [对应8.5.2 (8)]；

(7)滑车刹车装置(Ⅱ类) [对应8.5.2 (3)]；

(8)滑行速度(Ⅱ类) [对应8.5.2 (1)]；

(9)车轮轨迹距滑行道边缘距离(Ⅱ类) [对应8.5.1 (5)]；

(10)刹车距离测定(Ⅱ类) [对应8.5.2 (6)]；

(11)任意位置停车测试(Ⅱ类) [对应8.5.2 (4) 、(5)]；

(12)终点制动装置检查(Ⅱ类) [对应8.5.2 (7)]；

(13)提升滑车挂接可靠性检查(Ⅱ类) [对应8.5.3 (1)]；

(14)提升系统上站自动脱开可靠性(Ⅱ类) [对应8.5.3 (2)]；

(15)提升系统防跳绳装置(Ⅱ类) [对应8.5.3 (3)]；

(16)提升系统行人隔离措施(Ⅱ类) [对应8.5.3 (4)]；

(17)提升系统滑车提升实验(Ⅱ类) [对应8.5.3 (5)]；

(18)提升道最大坡度(Ⅱ类) [对应8.5.3 (6)]；

(19)滑道两侧无障碍物距离(Ⅱ类) [对应8.5.4 (1)]；

(20)滑道与上方障碍物高度(Ⅱ类) [对应8.5.4 (1)]；

(21)实测全线最小前视距离(Ⅱ类) [对应8.5.4 (2)]；

(22)全线安全网、通道设置(Ⅱ类) [对应8.5.4 (3)]；

(23)上、下站间通讯(Ⅱ类) [对应8.5.4 (4)]。

注L-11：监督检验项目和要求包含L12的(1)~(23)项的所有内容；定期检验项目和要求包含L11的(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)~(17)、(19)、(20)、(22)、(23)项的内容。

## L12  车辆类游乐设施专项检验

车辆类游乐设施除了进行上述L1~L7的检验项目外，还需进行以下项目的专项检验：

- 赛车车道(Ⅱ类) [对应8.6.1(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)]；

- 赛车的驱动和传动部分及车轮防护覆盖[对应8.6.1(3)]；

- 小火车路基及轨道的道床顶宽(Ⅱ类) [对应8.6.2]；

- 碰碰车车场 (Ⅱ类) [对应8.6.3 (3) ~(9)]；

- 碰碰车检查(Ⅱ类) [对应8.6.3 (1)、(2)]。

注L-12：监督检验项目和要求、定期检验项目和要求包含L-12的(1)~(5)项的所有内容。

## L13  系留式观光气球专项检验

系留式观光气球除了进行上述L1~L7的检验项目外，还需进行以下项目专项检验：

(1)气囊(Ⅱ类) [对应8.7.1(1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)]；

(2)乘坐物及重要结构(Ⅱ类) [对应8.7.2(2)、(3)、(5)]；

(3)地面锚泊和系留缆绳(Ⅱ类) [对应8.7.3(1)、(2)、(4)、(5)]；

(4)电气及控制系统(Ⅱ类) [对应8.7.4(1)、(2)、(3)]；

(5)升空回收分系统(Ⅱ类) [对应8.7.5(2)、(3)、(4)]；

(6)其他(Ⅱ类) [对应8.7.6(1)、(2)]。

注L-13：监督检验项目和要求、定期检验项目和要求包含L13的(1)~(6)项所有的内容。